ООО «ГРАД-Информ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСТЬ-ЮГАН

НЕФТЕЮГАНСКОГО района

хмао-ЮГРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СОВМЕЩЕННЫЙ

С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2006 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСТЬ-ЮГАН

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  ХМао-ЮГРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Генеральный

заказчик:            Департамент строительства ХМАО-ЮГРЫ

Заказчик:            Администрация муниципального образования Нефтеюганский район

Договор:              № 144-05 от 29.08.2005 г.

Исполнитель:      ООО «Град-Информ»

Шифр:	КП 1008 - 06

Директор                  _______________________________________  М. Н. Дузенко

Заместитель директора

по правовым вопросам _____________________________________  Д.В. Шинкевич

Главный архитектор    _____________________________________  И.Г. Стуканева

Главный инженер   ________________________________________  С.В. Фигуренко

Омск 2006

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение. Цель и  задачи проекта.	5

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения Усть-Юган в области землепользования и застройки	6

2. Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП УСТЬ-ЮГАН.	8

3.  анализ и оценка современной градостроительной ситуации	10

3.1 Современное использование территории	10

3.2 Население	12

3.3 Жилищная сфера.	22

3.4 Социальная сфера.	27

3.5 Транспортная инфраструктура.	31

3.6. Коммунальное обслуживание	33

3.6.1. Теплоснабжение.	33

3.6.2. Газоснабжение.	36

3.6.3. Электроснабжение	36

3.6.4. Канализование	37

3.6.5. Водоснабжение	38

3.7. Охрана окружающей среды	39

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	42

4.1.  Архитектурно-пространственные решения п. Усть-Юган	42

4.2 Архитектурно-пространственные решения п. Юганская Обь	43

4.3 Планировочная организация территории.	44

5. проектные решения.	46

5.1. Жилищная сфера.	46

5.2. Социальная сфера.	67

5.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	72

5.3.1 Улично-дорожная сеть.	72

5.4 Инженерная подготовка территории.	74

5.4.1 Организация поверхностного стока.	74

5.4.2. Вертикальная планировка.	74

5.5. Инженерное оборудование территории.	75

5.5.1. Водоснабжение.	75

5.5.2. Канализация.	79

5.5.3. Теплоснабжение.	80

5.5.4. Газоснабжение.	82

5.5.5. Электроснабжение.	88

5.6. Охрана окружающей среды.	97

5.6.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.	99

5.6.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.	100

5.6.3. Охрана и рациональное использование почв.	103

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	104

п. Усть-Юган	104

7.  Основные технико-экономические показатели  проекта	111

п Юганская Обь	111

Приложения

1. Введение. Цель и  задачи проекта.

Разработка генерального плана муниципального образования сельское поселение Усть-Юган  выполнена в соответствии с договором от 29.08.2005 г.  № 144-05 и техническим заданием на проектирование, выданным Департаментом строительства ХМАО-ЮГРЫ.

Ранее разработанная градостроительная документация: Генеральный план совмещенный с  проектом детальной планировки поселка Усть-Юган, ПСФ «Петербургпроектсервис ЛТД», Санкт-Петербург, 1992.

Схема функционального зонирования, совмещенная с проектом поселковой черты п. Юганская Обь Нефтеюганского района, Тюменской области, 2001.

Разработка генерального плана и проекта планировки сельского поселения Усть-Юган выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

1. Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г.

2. Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.

3.	 Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

4. Закон ХМАО от 25.11.2004 г. № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

5.	  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 от 29.10.2002г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003г.).

6.	  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7.  СНиП II-89-80*  «Генеральные планы промышленных предприятий»

8. 	 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9.	  Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996г.).

Цель работы: Разработка генерального плана,  проекта планировки и межевания МО СП Салым выполнена в соответствии с федеральным градостроительным законодательством для создания основы Правил землепользования и застройки, а также создания системы информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Основные задачи проекта:

Выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

Разработка разделов генплана (неразрабатываемых ранее) в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, выявление территорий резерва, программа мероприятий реализации генерального плана.

Создание электронного генерального плана на основе геоинформационной системы Mapinfo.

## 1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения Усть-Юган в области землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004г. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в составе Нефтеюганского района образовано и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Усть-Юган. Сельское поселение Усть-Юган является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган, в пределах полномочий переданных поселению Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 2 декабря 2005г № 118-оз «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в переходный период» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития муниципального образования сельского поселения Усть-Юган в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В сельском поселении Усть-Юган нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Не приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок проведения публичных слушаний по вопросам местного значения, отнесенных к таковым федеральным и окружным законодательством.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения Усть-Юган, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана сельского поселения Усть-Юган;

2) координация действий органов местного самоуправления сельского поселения по обеспечению реализации генерального плана сельского поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории сельского поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана сельского поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки сельского поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечения инвестиций в сельское поселение через разработку комплекса правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, застройки, природопользования и иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана сельского поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории сельского поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо широко обмениваться опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2. Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП УСТЬ-ЮГАН.

Сельское поселение Усть- Юган , расположено в центральной части Западной Сибири, входит в I строительно-климатическую зону, подрайон 1Д, являющийся буферным между Крайним  Севером и районами умеренного климата. Климат рассматриваемой территории с одной стороны имеет черты типичные для крайнего севера, а с другой для умеренной зоны, отличается суровой продолжительной зимой и коротким теплым  летом.

Рассматриваемая территория характеризуется отсутствием сплошной вечной мерзлоты, сложными почвенно-грунтовыми условиями, сильной заторфованностью и увлажненностью.

Сельское поселение Усть-Юган расположено в пределах Среднеобской низменности. Для рельефа характерно незначительное колебание высот, абсолютные отметки поверхности изменяются от 30 м до 45 м. В рельефе отчетливо выделяются геоморфологические уровни поймы и первой надпойменной терассы. Рельеф слабоволнистый, поймы плоские с гривами, сегменто-островные и сегменто-гривистые.

Речная сеть сельского поселения  Усть-Юган и его окресностей представлена протоками Юганская Обь, Очимкина, Сортымъеган, Глянкипоктыпсал. Русла всех рек сильно меандрируют.

По ландшафтному районированию рассматриваемая территория входит в Среднеобскую подпровинцию Обской пойменной провинции. Ландшафты территории представлены слабодренированными, плоскими с западинами, местами грядовыми равнинами. Растительный покров представлен сосняками долгомошно-сфагновыми с участием темнохвойных пород или лиственницы на торфянисто- и торфяно глеевых иллювиально-гумусовых почвах, а также сосново-кедровым  кустарничково-сфагновым редколесьем на грядах в сочетании с грядово-озерково-мочажинными кустарничково-сфагновыми болотами на олиготрофных торфяных почвах. Пойменные ландшафты представлены злаково-осоковыми лугами и кустарничковыми ивняками. К востоку и юго-востоку от поселка Усть-Юган расположены обширные болотные пространства.

Климат резко континентальный с большими амплитудами месячных температур, длительной морозной многоснежной зимой, теплым летом с облачной дождливой погодой и повышенным количеством осадков.

Рассматриваемая территория характеризуется умеренным ультрафиолетовым дефицитом с ультрафиолетовым «голоданием» в течении 4-5 месяцев и биологически активной солнечной радиацией до 5 месяцев. Продолжительность солнечного сияния 1700-1800 часов в год. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м2  в год.

В данном районе находятся узлы пересечения циклонов с разных направлений: с юго-запада, запада и северо-запада, чем вызывается небольшая облачность и повышенное количество осадков по сравнению со всей территорией Западной Сибири.

Средняя температура января -220 С - -210 С, июля  +170 С - +160 С.Продолжительность устойчивых морозов 160-170 дней, безморозного периода 100 дней, отопительного периода 257 дней. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова 50-70 см. Годовые суммы осадков 550-650 мм.

Средняя скорость ветра за зимний период 3-4 м/сек. Повторяемость скорости ветра 0-1 м/сек. 21-40% времени года. Наибольшие скорости ветра отмечаются в переходные сезоны. Зимой преобладают ветры южных румбов, а летом – северных.

Дискомфортность в холодный период года определяется, в основном низкими температурами воздуха в сочетании с ветровым воздействием. Повторяемость дискомфортных погодных условий за три самых холодных месяца 54%. Повторяемость температур воздуха зимой -250С и ниже ( суровая, очень и крайне суровая погоды) составляет около 20%. По средней месячной температуре суровые погодные условия отмечаются с октября по апрель. За счет ветрового воздействия, даже при скоростях  3-4 м/сек. повторяемость суровых и очень суровых погод увеличивается.

Повторяемость дискомфортных метеорологических условий за три самых теплых месяца составляет 38%. В условиях резко-континентального климата при температуре +200С, относительной влажности воздуха 20% и более и скорости ветра 1,5 м/сек. и более, суммарной солнечной радиации 0,8 кал/см2 в мин. наблюдаются первые признаки перегрева, а при температуре воздуха +250С отмечается значительный перегрев. На широте Усть-Югана значительный перегрев имеет место в 12% случаев от летнего периода.

Таким образом, как показал анализ метеорологических условий, дискомфортность зимнего периода определяется низкими температурами в сочетании с ветром, которые усугубляются большой продолжительностью холодного периода и ультрафиолетовой недостаточностью.

Для летнего периода наряду с дискомфортными погодными условиями обусловленными  ветровой деятельностью характерен и перегрев, вызванный достаточно высокими температурами воздуха и интенсивной солнечной радиацией.

По агроклиматическим характеристикам территория сельского поселения  Усть-Юган относится к прохладному значительно увлажненному району весьма ранних культур. Период с среднесуточной температурой воздуха выше 00 С составляет 160-170 дней сумма температур за это период – 16000 С. Продолжительность вегетационного периода 91 день, сумма температур за этот период 1250-13500 С. Годовой индекс сухости не более 0,45 за год, за период активной вегетации 1,00. Биологическая продуктивность климата невысокая 30-40 баллов.

В целом климатические условия территории обеспечивают ежегодное вызревание самых коротко вегетирующих серых хлебов и наиболее скороспелых холодоустойчивых культур

3.  анализ и оценка современной градостроительной ситуации

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния поселка. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

## 3.1 Современное использование территории

Поселок Усть-Юган расположен в 50 км южнее районного центра – г. Нефтеюганска.  История образования поселка Усть-Юган относится к 1969 году –  периоду строительства железной дороги Тюмень-Сургут.

В настоящее время население п. Усть-Юган насчитывает 1202 чел.  Постоянная связь с другими населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного и  железнодорожного транспорта.

Территория поселка состоит из двух частей: микрорайон застройки 2-этажными многоквартирными жилыми домами в районе железнодорожной станции и в 1,5 км севернее расположен микрорайон жилой застройки усадебного типа – одноэтажные жилые дома с приусадебными участками. Жилая застройка Усть-Югана разнохарактерна, имеет большой процент ветхости. Размещение садово-огородных участков имеет спонтанный и не организованный характер.

В каждом районе поселка общественные центры формируются перед значимыми объектами: в районе железнодорожной станции – это площадь перед администрацией и привокзальная площадь, в северном жилом образовании – это школа, отделение связи. Объекты социальной инфраструктуры поселка размещены в зданиях с высокой степенью износа. Полноценное обеспечение населения объектами социально-бытового обслуживания затруднено удаленностью частей поселка (соответствие нормативным радиусам доступности).

Инженерная подготовка территории, благоустройство носят локальный характер, выполнены под отдельными объектами.

Площадка ТБО удалена от селитебной территории на нормируемые СаНПиНом расстояние и обслуживает два населенных пункта муниципального образования: Усть-Юган и Юганская Обь.

Поселок Юганская Объ расположен на берегу одноименной протоки, образовался при строительстве железной дороги Тюмень-Сургут, как рабочий поселок при Мостотряде. В соответствии с законом ХМАО «О статусе и границах муниципальных образований ХМАО-ЮГРЫ» в 2004 году вошел в состав муниципального образования сельское поселение Усть-Юган.

В настоящее время население п. Юганская Обь насчитывает 1476 чел.  Постоянная связь с другими населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Селитебная территория поселка имеет компактный вид, сформированный прямоугольной сеткой улиц и проездов.  Территориально у поселка нет перспектив к развитию, ограничениями служат железная дорога, выходящая на мост через протоку, сама протока Юганская Обь, нефтяные скважины с западной стороны и заболоченные территории с юга. Жилая застройка Юганской Оби  в основном имеет большой процент ветхости, захламлена беспорядочным размещением хозяйственных построек.

На главную улицу поселка – ул. Тобольскую ориентированы все общественные здания: клуб на 200 мест, детский сад «Елочка» на 56 мест, общеобразовательная школа на 300 учащихся, амбулатория. Здания школы и детского сада находятся в аварийном состоянии. Перед зданиями конторы мостотряда, баней и пекарней организована торговая площадь.

Инженерная подготовка территории, благоустройство носят локальный характер, выполнены под отдельными объектами.

## 3.2 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

На основе предоставленных данных о национальном составе населения хозяйств п. Усть-Юган, данных о распределении численности сельского населения Нефтеюганского района по полу и отдельным возрастным группам за 2002 г., данных об общей численности населения п. Усть-Юган за 2000 – 2005 гг. были сделаны следующие выводы о динамике численности населения п. Усть-Юган на расчетный срок (до 2025 г.).

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран 2005 г. Используемая модель прогнозирования численности населения предполагает использование данных о половозрастном распределении численности населения. Вместе с тем, данные о половозрастной структуре населения в п. Усть-Юган отсутствуют. В связи с этим, общая численность населения п. Усть-Юган будет распределена по полу и возрасту в предположении, что данное распределение соответствует половозрастному распределению численности сельского населения Нефтеюганского района в 2002 г. Более поздних данных о половозрастном распределении численности сельского населения Нефтеюганского района не предоставлено.

Распределение численности населения п. Усть-Юган на основе данных половозрастном распределении численности сельского населения Нефтеюганского района представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение  численности населения по полу и отдельным возрастным группам п. Усть-Юган в 2005 г. на основе данных половозрастном распределении численности сельского населения Нефтеюганского района за 2002 г.

|  | Численность сельского населения Нефтеюганского Района по полу и возрасту, человек | Доля численности возрастных групп в общей численности сельского населения, % | Численность населения п. Усть-Юган по полу и возрасту, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст | Оба пола | Муж-чины | Жен-щины | Оба пола | Муж-чины | Жен-щины | Оба пола | Муж-чины | Жен-щины |
| (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-4 | 1208 | 600 | 608 | 6,78% | 3,37% | 3,41% | 81 | 40 | 41 |
| 5-9 лет | 1191 | 608 | 583 | 6,69% | 3,41% | 3,27% | 80 | 41 | 39 |
| 10-14 лет | 1530 | 798 | 732 | 8,59% | 4,48% | 4,11% | 102 | 53 | 49 |
| 15-19 лет | 1523 | 762 | 761 | 8,55% | 4,28% | 4,27% | 102 | 51 | 51 |
| 20-24 | 1645 | 846 | 799 | 9,23% | 4,75% | 4,49% | 111 | 57 | 54 |
| 25-29 | 1708 | 900 | 808 | 9,59% | 5,05% | 4,54% | 115 | 61 | 54 |
| 30-34 | 1609 | 902 | 707 | 9,03% | 5,06% | 3,97% | 109 | 61 | 48 |
| 35-39 | 1536 | 845 | 691 | 8,62% | 4,74% | 3,88% | 104 | 57 | 47 |
| 40-44 | 1958 | 1030 | 928 | 10,99% | 5,78% | 5,21% | 132 | 69 | 63 |
| 45-49 | 1566 | 812 | 754 | 8,79% | 4,56% | 4,23% | 106 | 55 | 51 |
| 50-54 | 1148 | 606 | 542 | 6,44% | 3,40% | 3,04% | 78 | 41 | 37 |
| 55-59 | 365 | 177 | 188 | 2,05% | 0,99% | 1,06% | 25 | 12 | 13 |
| 60-64 | 369 | 164 | 205 | 2,07% | 0,92% | 1,15% | 25 | 11 | 14 |
| 65-69 | 215 | 83 | 132 | 1,21% | 0,47% | 0,74% | 15 | 6 | 9 |
| 70 лет и старше | 243 | 57 | 186 | 1,36% | 0,32% | 1,04% | 17 | 4 | 13 |
| ИТОГО: | 17814 | 9190 | 8624 | 100,00% | 51,59% | 48,41% | 1202 | 619 | 583 |

Используемая модель предполагает наличие в одной возрастной группе людей лишь одного возраста. Предположим, что внутри пятилетних возрастных групп численность населения распределяется равномерно. Например, если возрастная группа 45-49 лет содержит 25 мужчин, то новые возрастные группы (45,46,47,48, и 49 лет) будут содержать по 5 мужчин каждая.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были коэффициенты дожития, рассчитанные в таблицах смертности по России за 2001 год как наиболее приближенные к рассматриваемому периоду из всех доступных.

Очевидно, что расчет не может вестись без определения численности новорожденных на каждый из 20 прогнозируемых лет. Для этого коэффициент рождаемости также принимается за некоторую константу. В данном случае 0,0462 –значение коэффициента рождаемости за 2005 г. Умножением коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Учитывая половую структуру детей в возрасте до 1 года в сельской местности Нефтеюганского района на 01.01.2006 г., примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1.

Исходя из вышеперечисленного, прогноз на ближайшие 10 и 20 лет будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2

Прогноз численности населения п. Усть-Юган, человек

| Возраст-ная группа | Численность населения на 2005 г. | Коэффициент дожития | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины |
| 0 | 9 | 8 | 0,9886 | 0,9845 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | 8 | 0,9982 | 0,9975 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 8 | 0,9989 | 0,9986 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | 8 | 0,9993 | 0,9991 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 8 | 8 | 0,9995 | 0,9992 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 8 | 9 | 0,9995 | 0,9993 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 8 | 0,9996 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0,9996 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 0,9997 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 8 | 0,9997 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 10 | 11 | 0,9997 | 0,9994 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | 10 | 11 | 0,9997 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | 10 | 11 | 0,9997 | 0,9995 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | 10 | 10 | 0,9997 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | 9 | 10 | 0,9996 | 0,9993 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | 11 | 11 | 0,9995 | 0,9991 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 16 | 10 | 10 | 0,9994 | 0,9988 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 10 | 10 | 0,9993 | 0,9983 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | 10 | 10 | 0,9991 | 0,9977 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | 10 | 10 | 0,9990 | 0,9972 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | 11 | 12 | 0,9990 | 0,9967 | 10 | 11 | 9 | 8 |
| 21 | 11 | 12 | 0,9989 | 0,9962 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| 22 | 11 | 11 | 0,9989 | 0,9956 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| 23 | 11 | 11 | 0,9988 | 0,9952 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 24 | 10 | 11 | 0,9988 | 0,9951 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| 25 | 11 | 13 | 0,9988 | 0,9947 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| 26 | 11 | 12 | 0,9987 | 0,9943 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 27 | 11 | 12 | 0,9986 | 0,9942 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 28 | 11 | 12 | 0,9986 | 0,9942 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 29 | 10 | 12 | 0,9985 | 0,9940 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| 30 | 10 | 13 | 0,9984 | 0,9938 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 31 | 10 | 12 | 0,9982 | 0,9935 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 32 | 10 | 12 | 0,9982 | 0,9933 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | 9 | 12 | 0,9981 | 0,9930 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 34 | 9 | 12 | 0,9980 | 0,9925 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 35 | 10 | 12 | 0,9979 | 0,9919 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 36 | 10 | 12 | 0,9977 | 0,9914 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 37 | 9 | 11 | 0,9976 | 0,9910 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 38 | 9 | 11 | 0,9975 | 0,9905 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 39 | 9 | 11 | 0,9973 | 0,9900 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| 40 | 13 | 14 | 0,9971 | 0,9889 | 10 | 12 | 11 | 10 |
| 41 | 13 | 14 | 0,9968 | 0,9878 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 42 | 13 | 14 | 0,9966 | 0,9874 | 10 | 11 | 11 | 9 |
| 43 | 12 | 14 | 0,9964 | 0,9868 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| 44 | 12 | 13 | 0,9962 | 0,9860 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| 45 | 11 | 11 | 0,9957 | 0,9846 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 46 | 10 | 11 | 0,9952 | 0,9829 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 47 | 10 | 11 | 0,9949 | 0,9822 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 48 | 10 | 11 | 0,9946 | 0,9816 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 49 | 10 | 11 | 0,9941 | 0,9803 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 50 | 8 | 9 | 0,9934 | 0,9781 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| 51 | 8 | 8 | 0,9927 | 0,9762 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| 52 | 7 | 8 | 0,9921 | 0,9746 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| 53 | 7 | 8 | 0,9921 | 0,9749 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| 54 | 7 | 8 | 0,9913 | 0,9731 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| 55 | 3 | 3 | 0,9902 | 0,9706 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 56 | 3 | 3 | 0,9894 | 0,9689 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 57 | 3 | 2 | 0,9887 | 0,9665 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 58 | 2 | 2 | 0,9886 | 0,9674 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 59 | 2 | 2 | 0,9874 | 0,9645 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 60 | 3 | 3 | 0,9861 | 0,9593 | 7 | 7 | 11 | 9 |
| 61 | 3 | 2 | 0,9855 | 0,9570 | 7 | 6 | 11 | 8 |
| 62 | 3 | 2 | 0,9841 | 0,9543 | 6 | 6 | 11 | 8 |
| 63 | 3 | 2 | 0,9833 | 0,9533 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 64 | 2 | 2 | 0,9819 | 0,9519 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| 65 | 2 | 2 | 0,9796 | 0,9486 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 66 | 2 | 1 | 0,9776 | 0,9453 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 67 | 2 | 1 | 0,9762 | 0,9430 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 68 | 2 | 1 | 0,9743 | 0,9403 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 69 | 1 | 1 | 0,9713 | 0,9355 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 70 | 1 | 1 | 0,9680 | 0,9309 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 71 | 1 | 1 | 0,9650 | 0,9262 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 72 | 1 | 1 | 0,9621 | 0,9224 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 73 | 1 | 1 | 0,9577 | 0,9173 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 74 | 1 |  | 0,9537 | 0,9134 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 75 | 1 |  | 0,9492 | 0,9112 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 76 | 1 |  | 0,9435 | 0,9069 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | 1 |  | 0,9367 | 0,9015 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | 1 |  | 0,9309 | 0,8973 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | 1 |  | 0,9242 | 0,8933 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 1 |  | 0,9154 | 0,8872 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 1 |  | 0,9099 | 0,8834 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 1 |  | 0,8960 | 0,8658 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 |  |  | 0,8799 | 0,8464 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 |  |  | 0,8810 | 0,8562 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 |  |  | 0,8720 | 0,8554 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 |  |  | 0,8507 | 0,8314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |  |  | 0,8360 | 0,8204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |  |  | 0,8208 | 0,8153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |  |  | 0,8139 | 0,8218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |  |  | 0,8099 | 0,8417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |  |  | 0,7974 | 0,8456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |  |  | 0,7825 | 0,8351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |  |  | 0,7685 | 0,8231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |  |  | 0,7507 | 0,8058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |  |  | 0,7339 | 0,7909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |  |  | 0,7155 | 0,7865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |  |  | 0,6988 | 0,7781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |  |  | 0,6823 | 0,7723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |  |  | 0,6662 | 0,7658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 583 | 619 |  |  | 631 | 625 | 656 | 601 |

Обобщив полученные данные в более крупные возрастные группы, получим:

Таблица 3

Сведения о распределении  населения п. Усть-Юган по полу и возрасту, человек

| год | Общая численность населения, человек | Распределение населения по полу и возрасту: |
| --- | --- | --- |
|  |  | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 | 1256 | 131 | 448 | 46 | 625 | 131 | 388 | 112 | 631 |
| 2025 | 1257 | 124 | 389 | 89 | 601 | 125 | 357 | 174 | 656 |

Динамика изменений численности населения в п. Усть-Юган по полу и возрасту представлена в таблице 4.

Таблица 4

Прирост численности населения п. Усть-Юган по полу и возрасту, %

| годы | Прирост численности населения, % | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 по отношению к 2005 | 4,53% | -9,60% | -1,12% | 121,24% | 1,05% | -6,20% | -1,54% | 128,09% | 8,23% |
| 2025 по отношению к 2015 | 0,08% | -5,21% | -13,27% | 90,91% | -3,84% | -5,17% | -7,94% | 55,97% | 3,96% |
| 2025 по отношению к 2005 | 4,61% | -14,31% | -14,24% | 322,36% | -2,83% | -11,04% | -9,36% | 255,75% | 12,52% |

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сказать, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения на 4,61% по сравнению с 2005 г. При этом наиболее существенным будет увеличение числа мужчин и женщин пенсионного возраста.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

На основе предоставленных данных о национальном составе населения хозяйств п. Юганская Обь, данных о распределении численности сельского населения Нефтеюганского района по полу и отдельным возрастным группам за 2002 г., данных об общей численности населения п. Юганская Обь за 2000 – 2005 гг. были сделаны следующие выводы о динамике численности населения п. Юганская Обь на расчетный срок (до 2025 г.).

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран 2005 г. Используемая модель прогнозирования численности населения предполагает использование данных о половозрастном распределении численности населения. Вместе с тем, данные о половозрастной структуре населения в п. Юганская Обь отсутствуют. В связи с этим, общая численность населения п. Юганская Обь будет распределена по полу и возрасту в предположении, что данное распределение соответствует половозрастному распределению численности сельского населения Нефтеюганского района в 2002 г. Более поздних данных о половозрастном распределении численности сельского населения Нефтеюганского района не предоставлено.

Распределение численности населения п. Юганская Обь на основе данных половозрастном распределении численности сельского населения Нефтеюганского района представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение  численности населения по полу и отдельным возрастным группам п. Юганская Обь в 2005 г. на основе данных половозрастном распределении численности сельского населения Нефтеюганского района за 2002 г.

|  | Численность сельского населения Нефтеюганского Района по полу и возрасту, человек | Доля численности возрастных групп в общей численности сельского населения, % | Численность населения п. Юганская Обь по полу и возрасту, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст | Оба пола | Муж-чины | Жен-щины | Оба пола | Муж-чины | Жен-щины | Оба пола | Муж-чины | Жен-щины |
| (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-4 | 1208 | 600 | 608 | 6,78% | 3,37% | 3,41% | 100 | 50 | 50 |
| 5-9 лет | 1191 | 608 | 583 | 6,69% | 3,41% | 3,27% | 99 | 50 | 49 |
| 10-14 лет | 1530 | 798 | 732 | 8,59% | 4,48% | 4,11% | 127 | 66 | 61 |
| 15-19 лет | 1523 | 762 | 761 | 8,55% | 4,28% | 4,27% | 126 | 63 | 63 |
| 20-24 | 1645 | 846 | 799 | 9,23% | 4,75% | 4,49% | 136 | 70 | 66 |
| 25-29 | 1708 | 900 | 808 | 9,59% | 5,05% | 4,54% | 142 | 75 | 67 |
| 30-34 | 1609 | 902 | 707 | 9,03% | 5,06% | 3,97% | 134 | 75 | 59 |
| 35-39 | 1536 | 845 | 691 | 8,62% | 4,74% | 3,88% | 127 | 70 | 57 |
| 40-44 | 1958 | 1030 | 928 | 10,99% | 5,78% | 5,21% | 162 | 85 | 77 |
| 45-49 | 1566 | 812 | 754 | 8,79% | 4,56% | 4,23% | 129 | 67 | 62 |
| 50-54 | 1148 | 606 | 542 | 6,44% | 3,40% | 3,04% | 95 | 50 | 45 |
| 55-59 | 365 | 177 | 188 | 2,05% | 0,99% | 1,06% | 31 | 15 | 16 |
| 60-64 | 369 | 164 | 205 | 2,07% | 0,92% | 1,15% | 30 | 13 | 17 |
| 65-69 | 215 | 83 | 132 | 1,21% | 0,47% | 0,74% | 18 | 7 | 11 |
| 70 лет и старше | 243 | 57 | 186 | 1,36% | 0,32% | 1,04% | 20 | 5 | 15 |
| ИТОГО: | 17814 | 9190 | 8624 | 100,00% | 51,59% | 48,41% | 1476 | 761 | 715 |

Используемая модель предполагает наличие в одной возрастной группе людей лишь одного возраста. Предположим, что внутри пятилетних возрастных групп численность населения распределяется равномерно. Например, если возрастная группа 45-49 лет содержит 25 мужчин, то новые возрастные группы (45,46,47,48, и 49 лет) будут содержать по 5 мужчин каждая.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были коэффициенты дожития, рассчитанные в таблицах смертности по России за 2001 год как наиболее приближенные к рассматриваемому периоду из всех доступных.

Очевидно, что расчет не может вестись без определения численности новорожденных на каждый из 20 прогнозируемых лет. Для этого коэффициент рождаемости также принимается за некоторую константу. В данном случае 0,0462 –значение коэффициента рождаемости за 2005 г. Умножением коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Учитывая половую структуру детей в возрасте до 1 года в сельской местности Нефтеюганского района на 01.01.2006 г., примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1.

Исходя из вышеперечисленного, прогноз на ближайшие 10 и 20 лет будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2

Прогноз численности населения п. Юганская Обь, человек

| Возраст-ная группа | Численность населения на 2005 г. | Коэффициент дожития | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины |
| 0 | 10 | 10 | 0,9886 | 0,9845 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1 | 10 | 10 | 0,9982 | 0,9975 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 10 | 10 | 0,9989 | 0,9986 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 3 | 10 | 10 | 0,9993 | 0,9991 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 4 | 10 | 10 | 0,9995 | 0,9992 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | 10 | 10 | 0,9995 | 0,9993 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 6 | 10 | 10 | 0,9996 | 0,9994 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 7 | 10 | 10 | 0,9996 | 0,9994 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 8 | 10 | 10 | 0,9997 | 0,9994 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 10 | 0,9997 | 0,9994 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | 13 | 14 | 0,9997 | 0,9994 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 0,9997 | 0,9994 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 12 | 12 | 13 | 0,9997 | 0,9995 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 12 | 13 | 0,9997 | 0,9994 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 12 | 13 | 0,9996 | 0,9993 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 13 | 13 | 0,9995 | 0,9991 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | 13 | 13 | 0,9994 | 0,9988 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | 13 | 13 | 0,9993 | 0,9983 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 12 | 0,9991 | 0,9977 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 12 | 0,9990 | 0,9972 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 14 | 14 | 0,9990 | 0,9967 | 13 | 14 | 10 | 10 |
| 21 | 13 | 14 | 0,9989 | 0,9962 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| 22 | 13 | 14 | 0,9989 | 0,9956 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| 23 | 13 | 14 | 0,9988 | 0,9952 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| 24 | 13 | 14 | 0,9988 | 0,9951 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| 25 | 14 | 15 | 0,9988 | 0,9947 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| 26 | 14 | 15 | 0,9987 | 0,9943 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| 27 | 13 | 15 | 0,9986 | 0,9942 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 28 | 13 | 15 | 0,9986 | 0,9942 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 29 | 13 | 15 | 0,9985 | 0,9940 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| 30 | 12 | 15 | 0,9984 | 0,9938 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 31 | 12 | 15 | 0,9982 | 0,9935 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 32 | 12 | 15 | 0,9982 | 0,9933 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 33 | 12 | 15 | 0,9981 | 0,9930 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 34 | 11 | 15 | 0,9980 | 0,9925 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 35 | 12 | 14 | 0,9979 | 0,9919 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 36 | 12 | 14 | 0,9977 | 0,9914 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 37 | 11 | 14 | 0,9976 | 0,9910 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| 38 | 11 | 14 | 0,9975 | 0,9905 | 13 | 14 | 12 | 11 |
| 39 | 11 | 14 | 0,9973 | 0,9900 | 13 | 14 | 12 | 11 |
| 40 | 16 | 17 | 0,9971 | 0,9889 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| 41 | 16 | 17 | 0,9968 | 0,9878 | 12 | 14 | 13 | 12 |
| 42 | 15 | 17 | 0,9966 | 0,9874 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 43 | 15 | 17 | 0,9964 | 0,9868 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 44 | 15 | 17 | 0,9962 | 0,9860 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| 45 | 13 | 14 | 0,9957 | 0,9846 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 46 | 13 | 14 | 0,9952 | 0,9829 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 47 | 12 | 13 | 0,9949 | 0,9822 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 48 | 12 | 13 | 0,9946 | 0,9816 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 49 | 12 | 13 | 0,9941 | 0,9803 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 50 | 9 | 10 | 0,9934 | 0,9781 | 15 | 14 | 11 | 12 |
| 51 | 9 | 10 | 0,9927 | 0,9762 | 15 | 14 | 11 | 11 |
| 52 | 9 | 10 | 0,9921 | 0,9746 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| 53 | 9 | 10 | 0,9921 | 0,9749 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| 54 | 9 | 10 | 0,9913 | 0,9731 | 14 | 14 | 10 | 11 |
| 55 | 4 | 3 | 0,9902 | 0,9706 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 56 | 3 | 3 | 0,9894 | 0,9689 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 57 | 3 | 3 | 0,9887 | 0,9665 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 58 | 3 | 3 | 0,9886 | 0,9674 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 59 | 3 | 3 | 0,9874 | 0,9645 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 60 | 4 | 3 | 0,9861 | 0,9593 | 8 | 7 | 14 | 11 |
| 61 | 4 | 3 | 0,9855 | 0,9570 | 8 | 7 | 14 | 10 |
| 62 | 3 | 3 | 0,9841 | 0,9543 | 8 | 7 | 13 | 10 |
| 63 | 3 | 2 | 0,9833 | 0,9533 | 8 | 7 | 12 | 10 |
| 64 | 3 | 2 | 0,9819 | 0,9519 | 8 | 7 | 12 | 9 |
| 65 | 3 | 2 | 0,9796 | 0,9486 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 66 | 2 | 2 | 0,9776 | 0,9453 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 67 | 2 | 1 | 0,9762 | 0,9430 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 68 | 2 | 1 | 0,9743 | 0,9403 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 69 | 2 | 1 | 0,9713 | 0,9355 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 70 | 1 | 1 | 0,9680 | 0,9309 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 71 | 1 | 1 | 0,9650 | 0,9262 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 72 | 1 | 1 | 0,9621 | 0,9224 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 73 | 1 | 1 | 0,9577 | 0,9173 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 74 | 1 | 1 | 0,9537 | 0,9134 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 75 | 1 |  | 0,9492 | 0,9112 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 76 | 1 |  | 0,9435 | 0,9069 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 77 | 1 |  | 0,9367 | 0,9015 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | 1 |  | 0,9309 | 0,8973 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 79 | 1 |  | 0,9242 | 0,8933 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 1 |  | 0,9154 | 0,8872 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 81 | 1 |  | 0,9099 | 0,8834 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 82 | 1 |  | 0,8960 | 0,8658 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 1 |  | 0,8799 | 0,8464 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 1 |  | 0,8810 | 0,8562 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 |  |  | 0,8720 | 0,8554 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 |  |  | 0,8507 | 0,8314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |  |  | 0,8360 | 0,8204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |  |  | 0,8208 | 0,8153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |  |  | 0,8139 | 0,8218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |  |  | 0,8099 | 0,8417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |  |  | 0,7974 | 0,8456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |  |  | 0,7825 | 0,8351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |  |  | 0,7685 | 0,8231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |  |  | 0,7507 | 0,8058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |  |  | 0,7339 | 0,7909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |  |  | 0,7155 | 0,7865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |  |  | 0,6988 | 0,7781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |  |  | 0,6823 | 0,7723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |  |  | 0,6662 | 0,7658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 715 | 761 |  |  | 770 | 765 | 798 | 732 |

Обобщив полученные данные в более крупные возрастные группы, получим:

Таблица 3

Сведения о распределении  населения п. Юганская Обь по полу и возрасту, человек

| год | Общая численность населения, человек | Распределение населения по полу и возрасту: |
| --- | --- | --- |
|  |  | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 | 1535 | 157 | 552 | 56 | 765 | 157 | 478 | 135 | 770 |
| 2025 | 1530 | 147 | 477 | 108 | 732 | 147 | 439 | 211 | 798 |

Динамика изменений численности населения в п. Юганская Обь по полу и возрасту представлена в таблице 4.

Таблица 4

Прирост численности населения п. Юганская Обь по полу и возрасту, %

| годы | Прирост численности населения, % | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 по отношению к 2004 | 4,02% | -12,37% | -0,91% | 125,77% | 0,56% | -9,16% | -1,06% | 129,00% | 7,71% |
| 2025 по отношению к 2015 | -0,33% | -6,29% | -13,55% | 92,00% | -4,28% | -6,25% | -8,09% | 56,35% | 3,59% |
| 2025 по отношению к 2004 | 3,68% | -17,89% | -14,34% | 333,47% | -3,75% | -14,84% | -9,06% | 258,06% | 11,58% |

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сказать, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения на 3,68 % по сравнению с 2005 г. При этом наиболее существенным будет увеличение числа мужчин и женщин пенсионного возраста.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

## 3.3 Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения городского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение (в северных условиях предпочтительнее использовать кирпич),  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда п. Усть-Юган на 2005 г. составляет 9128 кв.м. (кол-во домов – 87). Средний показатель жилищной обеспеченности 2005 г. составляет 8 кв.м./ чел.

Жилье в муниципальном образовании обеспеченно водоснабжением (40 %), тепловыми и электрическими сетями  (80 % и 97%). Отсутствует газопровод и система канализации.

На момент оценки жилищной ситуации суммарная общая площадь составляет 9128 кв. м., что приходится на 87 домов. Все жилые дома одноэтажные.  На долю 12 многоквартирных домов (14% от общего количества домов) приходится 3823 кв. м. (42% от суммарной общей площади). 67 одноквартирных индивидуальных домов (77% общего количества домов) имеют общую площадь 3947 кв. м. (43 % от суммарной общей площади). Количество двухквартирных жилых домов составляет 6 единиц (7% от общего количества домов). Общая площадь двухквартирных домов составляет 819 кв. м. (9% от от суммарной общей площади) . Оставшаяся часть жилья приходится на общежития – 539 кв.м общей площади (6%) в количестве 2 домов (2%). Структура жилищного фонда п. Усть-Юган приведена в таблице 3.3.1 и на рисунке 3.3.1.

Таблица.3.3.1

Структура существующего жилищного фонда п. Усть-Юган на 2005 г.

| № планировочного микрорайона : квартала | Существующий жилищный фонд |
| --- | --- |
| Назначение объекта | Общая площадь, кв.м. | Количество домов |
| 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО 02:01:01 | 1940 | 5 |
| Многоквартирный 1 эт. | 1940 | 5 |
| ИТОГО 02:01:02 | 1282 | 3 |
| Многоквартирный 1 эт. | 1282 | 3 |
| ИТОГО 02:01 | 3222 | 8 |
| ИТОГО 02:02:01 | 556 | 9 |
| Двухквартирный 1 эт. | 131 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 425 | 8 |
| ИТОГО 02:02:02 | 91 | 3 |
| Индивидуальный 1 эт. | 91 | 3 |
| ИТОГО 02:02:03 | 58 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 58 | 1 |
| ИТОГО 02:02 | 705 | 13 |
| ИТОГО 02:03:01 | 912 | 12 |
| Индивидуальный 1 эт. | 342 | 8 |
| Двухквартирный 1 эт. | 275 | 2 |
| Многоквартирный 1 эт. | 295 | 2 |
| ИТОГО 02:03:03 | 591 | 11 |
| Индивидуальный 1 эт. | 591 | 11 |
| ИТОГО 02:03:04 | 350 | 5 |
| Индивидуальный 1 эт. | 350 | 5 |
| ИТОГО 02:03:05 | 654 | 5 |
| Общежитие 1 эт. | 347 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 307 | 4 |
| ИТОГО 02:03:06 | 365 | 3 |
| Индивидуальный 1 эт. | 61 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 304 | 2 |
| ИТОГО 02:03:07 | 1134 | 17 |
| Индивидуальный 1 эт. | 721 | 14 |
| Двухквартирный 1 эт. | 413 | 3 |
| ИТОГО 02:03:08 | 691 | 11 |
| Индивидуальный 1 эт. | 691 | 11 |
| ИТОГО 02:03:09 | 311 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 311 | 1 |
| ИТОГО 02:03:10 | 192 | 1 |
| Общежитие 1 эт. | 192 | 1 |
| ИТОГО 02:03 | 5200 | 66 |
| ИТОГО | 9128 | 87 |
| Индивидуальный 1 эт. | 3948 | 67 |
| Двухквартирный 1 эт. | 819 | 6 |
| Многоквартирный 1 эт. | 3822 | 12 |
| Общежитие 1 эт. | 539 | 2 |

Ведется строительство 1 двухквартирного и  4 одноквартирных одноэтажных жилых домов суммарной общей площадью 433 кв. м. Структура строящегося жилищного фонда приведена на рисунке 3.3.2.

Рисунок 3.3.1

Рисунок 3.3.2

Общая площадь жилищного фонда п. Юганская Обь на 2005 г. составляет 21 305 кв.м. (кол-во домов – 112). Средний показатель жилищной обеспеченности 2005 г. составляет 14 кв.м./ чел.

Жилье в муниципальном образовании обеспеченно тепловыми сетями на 95 % и электрическими сетями  - 93 %. Система канализации (септик), водопровода и газопровода отсутствуют.

На момент оценки жилищной ситуации основным типом строительства являются одноэтажные двухквартирные жилые дома и составляют 61 % от общей площади жилищного фонда (81 дом общей площадью 12 953 кв. м.), 4 % - индивидуальные одноэтажные жилые дома (13 домов общей площадью 889 кв.м.) и 35 % - многоквартирные жилые дома различной этажности (14 домов общей площадью 7 463 кв.м.).

Процент суммарной общей площади домов со степенью износа >60% от общей площади жилищного фонда составляет – 79 % (100 домов общей площадью 16 856 кв.м.).

Рис 3.3.1  Структура существующего жилищного фонда п. Юганская Обь

Таблица.3.3.1

Структура существующего жилищного фонда п. Юганская Обь на 2005 г. (по кварталам).

| № планировочного квартала/ назначение объекта | Существующий жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | общая площадь, кв.м. | кол-во |
| ИТОГО 04:01:01 | 1 937 | 11 |
| индивидуальный 1 эт. | 189 | 2 |
| многоквартирный 1 эт. | 540 | 2 |
| двухквартирный 1 эт. | 1 208 | 7 |
| ИТОГО 04:01:02 | 3 981 | 13 |
| двухквартирный 1 эт. | 1 708 | 12 |
| многоквартирный 3 эт. | 2 273 | 1 |
| ИТОГО 04:01:03 | 1 821 | 14 |
| двухквартирный 1 эт. | 1 821 | 14 |
| ИТОГО 04:01:04 | 1 481 | 9 |
| двухквартирный 1 эт. | 1 064 | 7 |
| многоквартирный 1 эт. | 417 | 2 |
| ИТОГО 04:01:05 | 1 235 | 3 |
| многоквартирный 1 эт. | 481 | 2 |
| многоквартирный 2 эт. | 754 | 1 |
| ИТОГО 04:01:06 | 1 302 | 5 |
| двухквартирный 1 эт. | 1 004 | 4 |
| многоквартирный 1 эт. | 298 | 1 |
| ИТОГО 04:01:07 | 489 | 2 |
| двухквартирный 1 эт. | 153 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 336 | 1 |
| ИТОГО 04:01:08 | 2 328 | 17 |
| двухквартирный 1 эт. | 2 328 | 17 |
| ИТОГО 04:01:09 | 620 | 4 |
| двухквартирный 1 эт. | 620 | 4 |
| ИТОГО 04:01:10 | 827 | 6 |
| двухквартирный 1 эт. | 827 | 6 |
| ИТОГО 04:01:11 | 888 | 6 |
| двухквартирный 1 эт. | 888 | 6 |
| ИТОГО 04:01:12 | 827 | 4 |
| двухквартирный 1 эт. | 541 | 3 |
| многоквартирный 1 эт. | 286 | 1 |
| ИТОГО 04:02:01 | 1 462 | 9 |
| индивидуальный 1 эт. | 246 | 4 |
| двухквартирный 1 эт. | 791 | 4 |
| многоквартирный 1 эт. | 425 | 1 |
| ИТОГО 04:02:02 | 455 | 7 |
| индивидуальный 1 эт. | 455 | 7 |
| ИТОГО 04:02:03 | 1 651 | 2 |
| многоквартирный 1 эт. | 591 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. | 1 060 | 1 |
| ИТОГО | 21 305 | 112 |
| индивидуальный 1 эт. | 889 | 13 |
| двухквартирный 1 эт. | 12 953 | 85 |
| многоквартирный 1 эт. | 3 374 | 11 |
| многоквартирный 2 эт. | 1 814 | 2 |
| многоквартирный 3 эт. | 2 273 | 1 |

## 3.4 Социальная сфера.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум городских поселений, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в городском поселении, должна быть приближенной к жилой застройке.

#### Усть-Юган

#### Объекты учебно-образовательного назначения.

Детские дошкольные учреждения населенного пункта:

- МДОУ детский сад «Чебурашка» (типовое, 1980 года ввода, общей площадью 337 кв.м.), расположен в планировочном квартале 02:01:01. Мощность учреждения: численность работающих - 22 чел. по данным на 2002 г., численность воспитанников - 40 (мощность по проекту 80 чел. – наблюдается дефицит мощности в количестве 40 чел.).

На территории муниципального образования располагается школа: (планировочный квартал 02:03:02). Общая площадь 1,496 тыс.кв.м. на 200 учащихся. Введена в эксплуатацию в 1999 г. Численность работающих - 6 чел. по данным на 2001 г. Требуемая проектная вместимость учреждения на конец расчетного срока составляет 160 учащихся. Имеется резерв на 40 мест.

Объекты здравоохранения.

На территории существует фельдшерско - акушерский пункт, общей площадью 195 кв. м. Численность работающих составляет 6 чел. Здание имеет облицовку из металлического профилированного листа. Находится в планировочном квартале 02:01:01.  Имеется два автомобиля скорой помощи.

#### Объекты культурно-досугового назначения.

Усть - Юганский клуб имеет общую площадь 533 кв. м., располагается в планировочном квартале 02:01:02. Клуб запроектирован под снос согласно генплану.

Имеется библиотека в здании совместно со сберкассой. Здание введено в 1997 году и имеет общую площадь 136 кв. м. Находится в планировочном квартале 02:03:01. На расчетный срок требуется вместимость библиотеки на 8  читательских мест.

#### Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты.

Хоккейный корт общей площадью 3626 кв. м. Находится в планировочном квартале 02:01:01. Также имеется лыжная база.

Объекты бытового и коммунального обслуживания.

Отсутствуют.

Объекты общественного питания.

Сфера общественного питания представлена кафе. Находится в планировочном квартале 02:03:05. Общая площадь составляет 69 кв. м. На расчетный срок требуемая вместимость кафе составит 51 место.

Объекты торгового назначения.

На территории Усть-Югана расположены 4 магазина, общей площадью 228 кв. м. Находятся в планировочном квартале 01:01:01 и 02:02:01.

#### Объекты административно-делового назначения.

Здание администрации введено в эксплуатацию в 1999 г., расположено в  планировочном квартале 02:01:01. Общая площадь здания администрации составляет 305 кв. м. Численность работающих составляет 27 человек.

#### Объекты кредитно-финансового назначения.

Сберегательная касса  (в здании совместно с библиотекой) на одно операционное место. Находятся в планировочном квартале 02:03:01. На расчетный 2025 год  увеличение операционных мест не требуется.

#### Объекты связи.

#### На территории населенного пункта действуют почта и телеграф. Год ввода здания  - 1997.  Общая площадь составляет 71 кв. м.  Расположены в планировочном квартале 02:03:01.

#### Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Здания жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

Кладбище традиционного захоронения находится в границах застройки муниципального образования и по площади занимает 1,75 га.

Югансская.Обь

#### Объекты учебно-образовательного назначения.

Детские дошкольные учреждения населенного пункта:

- МДОУ детский сад «Елочка», ул. Криворожская  (типовое, 1985 года ввода, общей площадью=343 кв.м.),

- МДОУ детский сад, ул. Тобольская (типовое, общей площадью=960 кв.м.), вместимость учреждения 55 мест.

На территории поселка располагается школа: по ул. Криворожская (планировочный квартал 04:01:09), общая площадь 1 922 кв.м. Вместимость учреждения  составляет 280 учащихся. Общеобразовательное учреждение 1983 года ввода, не отвечает необходимым требованиям.

Сфера внешкольного образования не обеспечена.

Объекты социального обеспечения.

Центр социального обслуживания, 1976 г.в., расположен по ул. Криворожская (планировочный квартал 01:01:08), общая площадь=143 кв.м. Собственник НРМУ «КЦСОН Забота». Численность занятых – 12.

#### Объекты здравоохранения.

«Центром» оказания медицинских услуг на территории поселка является амбулатория и поликлиника, которые располагаются по ул. Тобольская (планировочный квартал 04:01:02 и 04:01:07).

#### Объекты культурно-досугового назначения.

Дом культуры «Гармония» 2000 г. в., общей площадью=1039 кв.м., расположен по ул. Тобольская (типовое здание, планировочный квартал 04:01:09). Производственная мощность учреждения 200 мест. На территории муниципального образования функционирует библиотека (расположена в здании дома культуры).

#### Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты.

Объектом спортивного назначения на территории поселка является хоккейный корт.

#### Объекты бытового обслуживания.

Единственным объектом бытового обслуживания приходится баня (по ул. Криворожская) 1991 года ввода, производственная мощность  - 5 мест, собственник ЗАО «Коммунальник».

#### Объекты общественного питания.

Сфера общественного питания представлена столовой, вместимость учреждения – 80 мест, кафе общей площадью 174 кв.м. (ул. Тобольская).

#### Объекты торгового назначения.

Сеть мелких магазинов (преимущественно смешанных товаров) находятся в непосредственной близости к жилой застройке. Суммарная торговая площадь=165 кв.м.

Пекарня расположена по ул. Криворожская, 6 (1 этажное здание 1992 г.в. общей площадью 168 кв.м.).

#### Объекты административно-делового назначения.

Здание конторы мостоотряда (2 этажное, общей площадью  688 кв.м.) находится по ул. Тобольская в планировочном квартале 04:01:08; контора (1 этажное здание общей площадью 163 кв.м.).

#### Объекты кредитно-финансового назначения.  Нет.

#### Объекты связи.  На территории населенного пункта действуют почта, узел связи на 329 номеров.

#### Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Пожарное депо – 1 этажное здание общей площадь. 282 кв.м.

## 3.5 Транспортная инфраструктура.

Населенный пункт Усть-Юган расположен в северо-восточной части Нефтеюганского района ХМАО и является административным центром муниципального образования Усть-Юган. Связь между поселением и районным центром г.Нефтеюганском по автомобильной дороге. Также вдоль поселения проходит железная дорога и имеется железнодорожная станция.

Населенный пункт Юганская Обь расположен в северной части Нефтеюганского района ХМАО в 15 км от административного центра муниципального образования Усть-Юган. Связь с поселением Усть-Юган осуществляется по дороге с капитальным типом покрытия. Имеется также железнодорожная ветка. Само поселение образовалось как вахтовый поселок при строительстве моста через Юганскую Обь.

3.4.1. Автомобильный транспорт.

Уровень автомобилизации населения поселка Усть-Юган средний. Основной парк автомобилей физических и юридических лиц находящихся на территории поселения  представлен в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

| № п/п | Категория транспорта | Количество транспорта, ед | Уровень обеспеченности населения, маш на 1000 жит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Юридические лица |
| 1 | Легковой автотранспорт | 1 |  |
| 2 | Грузовой автотранспорт | - |  |
| 3 | Автобусы | - |  |
| Физические лица |
| 1 | Легковой автотранспорт | 31 | 32 |
| 2 | Грузовой автотранспорт | 3 | 3 |
| 3 | Мототранспорт | - |  |

Уровень автомобилизации населения поселка Юганская Обь средний, в связи с действующими предприятиями по добыче полезных ископаемых, уровень автомобилизации значительно выше (почти в 2 раза) чем в административном центре п.Усть-Юган. Основной парк автомобилей физических и юридических лиц находящихся на территории поселения представлен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2

| № п/п | Категория транспорта | Количество транспорта, ед | Уровень обеспеченности населения, маш на 1000 жит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Юридические лица |
| 1 | Легковой автотранспорт | 20 |  |
| 2 | Грузовой автотранспорт | 14 |  |
| 3 | Автобусы | 3 |  |
| Физические лица |
| 1 | Легковой автотранспорт | 52 | 57 |
| 2 | Грузовой автотранспорт | - |  |
| 3 | Мототранспорт | - |  |

3.4.2. Улично-дорожная сеть.

Все поселение как бы вытянуто вдоль дороги Усть-Юган – Нефтеюганск. Поселение сформировано двумя районами: первая часть расположена в районе железнодорожного вокзала, а вторая часть – в северной части поселения. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети поселения сведены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным типом покрытия, км | Средняя плотность улиц и дорог, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальтобетонное покрытие | 29 670 | 5,3 | 2,8 |
| 2 | Сборное цементобетонное покрытие | 1 700 | 0,4 |  |

Общие характеристики улиц поселения приведены в таблице 3.4.4

Таблица 3.4.4

| № п/п | Наименование улицы | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м | Протяженность дороги, м | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улицы в районе железнодорожного вокзала | сборный цементобетон | 4,0 | 425 | 1 700 |
| 2 | Улицы в северной части поселения | асфальтобетон | 4,0 – 6,0 | 1 660 | 10 810 |
| 3 | Дорога Усть-Юган – Нефтеюганск (в районе границы застройки) | асфальтобетон | 6,0 | 2 330 | 13 980 |

Вся улично-дорожная сеть поселения Юганская Обь представлена двумя улицами: ул.Тобольская и объездная дорога с выездом к скважинам. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети поселения сведены в таблице 3.4.5

Таблица 3.4.5

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным типом покрытия, км | Средняя плотность улиц и дорог, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальтобетонное | 9 940 | 2,5 | 1,97 |
| 2 | Грунтовое | 32 300 | 6,0 |  |

Общие характеристики улиц поселения приведены в таблице 3.4.6

Таблица 3.4.6

| № п/п | Наименование улицы | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м | Протяженность дороги, м | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Тобольская | асфальтобетон | 6,0 | 760 | 4 670 |
| 2 | Дорога Юганская Обь – Усть-Юган (в районе границы застройки) | асфальтобетон | 4,5 | 1 170 | 5 270 |

3.5.3. Объекты транспортной инфраструктуры.

## В связи с незначительным количеством транспорта, в обоих поселениях отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей.

На территории поселений отсутствуют обособленные гаражные комплексы – в связи с незначительным количеством личного транспорта у населения. Гаражи расположены на территории земельных участков индивидуальных жилых домов.

## 3.6. Коммунальное обслуживание

### 3.6.1. Теплоснабжение.

Усть-Юган. Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43°С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9( С.

Продолжительность отопительного периода 257 суток.

Система теплоснабжения п. Усть-Юган – централизованная.

Тепловая энергия  от источника до потребителей передается по тепловым сетям.

Источниками централизованного теплоснабжения является муниципальная котельная

В котельной установлено 2 котла ВВД-1,8 и 2 котла ВК – 21 работающие  в водогрейном режиме.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет –  8,1МВт.

Часовая нагрузка - 7,0 Гкал/ч. / 8,1 МВт

Основное топливо -  нефть.

Температурный график 95-70 (С.

Техническое состояние  действующей котельной – удовлетворительное.

Тепловые сети.

Система теплоснабжения поселка централизованная от существующей котельной.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Прокладка теплосети выполнена надземным способом.

Надземная прокладка на низких опорах.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с покровным слоем из оцинкованной стали.

Источники теплоснабжения:

Котельная в основном  укомплектована морально устаревшим оборудованием, мелкими неэффективными котлами малой мощности с низким КПД.

Требуется замена котельного оборудования или установка блочной котельной.

Тепловые сети.

Объекты подключены к действующим тепловым сетям без предварительной увязки фактических и перспективных диаметров тепловых сетей, изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети.

Отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осуществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов и дефициту тепла в «концевых».

В связи с разбором жителями посёлка теплофикационной воды из сети на нужды горячего водоснабжения, подпитка на котельных осуществляется практически постоянно, что приводит к дополнительным расходам топлива на нагрев подпиточной воды и ударажанию 1 Гкал тепловой энергии.

Прокладка теплосетей надземная.

Часть надземных тепловых сетей проложена  с изоляцией из минеральной ваты с рубероидом, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя, при существующей изоляции, превышают нормативные.

Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции, а также недостаточной очисткой воды на котельных.

Юганская Обь   Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления –

минус 43°С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9( С.

Продолжительность отопительного периода 257 суток.

Система теплоснабжения п. Юганская Обь – централизованная.

Тепловая энергия  от источника до потребителей передается по тепловым сетям.

Источниками централизованного теплоснабжения является муниципальная котельная

В котельной установлено 5 котлов ВК – 21 работающих  в водогрейном режиме.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет –  9,9МВт.

Часовая нагрузка - 7,0 Гкал/ч. / 8,1 МВт

Топливо -  нефть.

Температурный график 95-70 (С.

Техническое состояние  действующей котельной – удовлетворительное.

Тепловые сети.

Система теплоснабжения поселка централизованная от существующей котельной.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Прокладка тепловых сетей выполнена надземным способом на низких опорах.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с покровным слоем из рубероида.

Источники теплоснабжения:

Котельная укомплектована морально устаревшим оборудованием, мелкими неэффективными котлами малой мощности с низким КПД.

Требуется замена котельного оборудования или установка автоматизированной блочной котельной.

Тепловые сети.

Объекты подключены к действующим тепловым сетям без предварительной увязки фактических и перспективных диаметров тепловых сетей, изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети.

Отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осуществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов и дефициту тепла в «концевых».

В связи с разбором жителями посёлка теплофикационной воды на нужды горячего водоснабжения, подпитка на котельных осуществляется практически постоянно, что приводит к дополнительным расходам топлива на нагрев подпиточной воды и удорожанию

1 Гкал тепловой энергии.

Надземные тепловые сети проложены  с изоляцией из минеральной ваты с рубероидом, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя, при существующей изоляции, превышают нормативные.

Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции, а также недостаточной очисткой воды на котельных.

### 3.6.2. Газоснабжение.

Усть-Юган    Централизованная система газоснабжения природным газом отсутствует.

В настоящее время газоснабжение для пищеприготовления производится привозным сжиженным газом из газовых баллонов.

Юганская Обь  Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует.

В настоящее время газоснабжение для пищеприготовления производится привозным сжиженным газом из газовых баллонов.

### 3.6.3. Электроснабжение

### Электроснабжение п. Усть-Юган осуществляется от подстанции пласта Б 10 по двум фидерам на напряжении 6 кВ, расположенной севернее поселения.

### Южная часть поселения питается от электрических сетей железной дороги.

### Передача мощности осуществляется по ВЛ-6 кВ на трансформаторные подстанции. Опоры ВЛ -6 кВ в основном деревянные с железобетонными приставками и железобетонные, провод – голый сталь-алюминиевый.

### Общая длина ВЛ-6 кВ составляет   7710 м.

На территории поселка расположены 5 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

160 кВА – 2 шт.,

250 кВА – 1 шт.,

630 кВА – 2 шт.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Общая протяженность линий 0,4 кВ – 9255 м.

Существующая система электроснабжения п. Усть-Юган не обеспечивает в полной мере потребителей электрической энергией, особенно в южной части поселка.

Необходима корректировка сетей электроснабжения в связи с обновлением жилой и общественной застройки.

### Электроснабжение п. Юганская Обь осуществляется отпайками от воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ проходящей севернее поселения.

### Общая длина ВЛ-10 кВ составляет   2200 м.

На территории поселка расположены 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Общая протяженность линий 0,4 кВ – 8200 м.

Предлагается сохранение существующей схемы электроснабжения п. Юганская Обь с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения. Необходим перенос трансформаторных подстанций, корректировка сетей электроснабжения в связи с обновлением жилой и общественной застройки

### 3.6.4. Канализование

В северо-восточной части посёлка Усть-Юган централизованная система канализации отсутствует, канализование производится в септики и выгребные ямы, что неблаготворно влияет на экологическое состояние подземных вод. Из выгребных ям стоки вывозятся ассенизационной машиной на существующую КНС. Юго-западная часть посёлка обеспечена централизованной системой канализации. Сточные воды по самотечным коллекторам диаметром 150-200 мм поступают на существующую КНС расположенную в районе котельной.

Далее стоки по напорному коллектору Ø150 поступают на существующие канализационные очистные сооружения (КОС). Очистка стоков производится на блочных установках рассчитанных на полное биологическое окисление. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в протоку. Качество очищенных сточных вод соответствует норме установленных СНиП 2.04.03-85.

Централизованной системой канализации оборудована не вся жилая и общественная застройка п. Усть-Юган. Часть общественных и жилых зданий оборудована септиками, что неблаготворно сказывается на экологическом состоянии грунтов. Большинство септиков не имеют достаточной гидроизоляции, что приводит к инфильтрации сточных вод в верхние и нижние водоносные горизонты. Требуется перекладка и реконструкция ветхих участков канализации.

Юганская Обь.  Централизованная система канализации отсутствует. Канализование осуществляется в надворные уборные и септики. Сточные воды из септиков вывозятся на полигон твердых отходов. Очистные канализационные сооружения в поселке отсутствуют.

Централизованное канализование  и очистные сооружения в поселке отсутствуют, что негативно вл

ияет на условия жизни населения поселка.

### 3.6.5. Водоснабжение

Система водоснабжения  п. Усть-Юган - зональная.

В северо-восточной части посёлка источником водоснабжения является подземный водозабор включающий в себя две скважины производительностью 40 м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) отсутствуют.

Сети водопровода проложены совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения тупиковая.

В юго-западной части посёлка (в районе железнодорожной станции Усть-Юган) источником водоснабжения  является подземный водозабор включающий в себя две скважены. Одна скважина расположена на территории ВОС, вторая северо-западнее посёлка на расстоянии около 300 м от ВОС. Мощность скважин 40 м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения состоят из станции обезжелезивания, напорных фильтров.

Рабочая мощность станции 30% от установленной.

В качестве регулирующей ёмкости используется водонапорная башня (ВБ).

Жилой массив запитан от подземной кольцевой сети водопровода диаметром 150 мм.

Главным недостатком системы водоснабжения п. Усть-Юган, в его северо-восточной части, является отсутствие водоочистных сооружений. Вода из скважин подается без очистки непосредственно потребителю. Качество воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Теплоизоляция выполнена из устаревших

Юганская Обь   Источник водоснабжения – подземный водозабор, расположен в северо-восточной части посёлка на территории промышленной зоны «Мостоотряда».

Водозабор включает три скважины производительностью 80-100 м3/сут каждая, общая производительность составляет 240-300 м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Существующий водопровод проходит совместно с сетями теплотрассы. Большинство участков сети водопровода требуют замены и реконструкции.

Водоснабжение поселка осуществляется из трех скважин. Вода которая подается потребителю не очищается, так как отсутствуют водоочистные сооружения. Показатели воды по мутности, цветности, запаху превышают предельно допустимые показатели. Сети водопровода проложены совместно с сетями теплоснабжения.  Техническое состояние отдельных участков водопроводных сетей неудовлетворительное.

## 3.7. Охрана окружающей среды

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие охранных и санитарно–защитных зон от производственных и коммунально-складских предприятий. В процессе функционирования, предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ. Имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей.

Степень антропогенной нарушенности территория МО Усть-Юган варьируется от средней до высокой. Рассматриваемые территории прилегают к районам интенсивной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, что и определяет характер антропогенного воздействия.

Основными потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод МО Усть-Юган являются нефтепроводы. Поверхностные воды загрязнены нефтепродуктами в размере 1,0 – 1,5 мг/л, что превышает ПДК в 10-20раз. Индекс загрязнения вод от 4 до 6, определяет класс рек по качеству воды как грязные.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселка имеется водоохранная зона протоки Очимкина и  Глянкипоктыпасл, а также протоки Тангинская и реки Сортымъеган расположенных в окресностях поселка, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории п. Усть-Юган.

Воздействие п. Усть-Юган на водные объекты выражается в следующем:

  - водозабор из подземных источников;

  - загрязнение поверхностных сточных вод в результате захламления (несанкционированных свалок коммунальных и бытовых отходов) территории, расположенной на водосборной площади;

  - сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории поселения в протоки.

В настоящее время территория индивидуальной застройки не благоустроена, не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации.

Воздействие на атмосферный воздух выражается в следующем:

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна поселка являются: котельные и факелы нефтяных месторождений, последние  хоть и находятся в нескольких километрах от поселка, но при неблагоприятных ветрах вызывают загрязнение воздуха п. Усть-Юган окисью углерода и сажей.

В настоящее время на территории поселка источниками вредных выбросов в атмосферу являются в основном объекты теплоснабжения и транспорта.

Воздействие п. Усть-Юган на почвы выражается в следующем:

  - при проведении земляных работ нарушается в основном сильно уязвимый почвенный покров участков поймы, восстановление которого выполняется недостаточно эффективно;

  - складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов на территории поселка.

Степень антропогенной нарушенности территории п. Юганская Обь оценивается как высокая. Характер антропогенного воздействия определяет эксплуатация нефтяных месторождений, расположенных в непосредственной близости от поселка.

Основными потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод п. Юганская Обь являются нефтепроводы и кусты нефтяных скважин расположенных на водосборной площади. Протока Юганская Обь загрязнена нефтепродуктами в размере 1,0 – 1,5 мг/л, что превышает ПДК в 10-20раз. Индекс загрязнения вод от 4 до 6, воды протоки Юганская Обь классифицируются как грязные.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселка имеется водоохранная зона протоки Юганская Обь и ряда  водных объектов, представленных малыми водотоками и озерами, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории поселка Юганская Обь.

Воздействие хозяйственной деятельности на водные объекты в п.Юганская Обь выражается в следующем:

  - водозабор из подземных источников;

  - смыв поверхностными водами нефтепродуктов с территории нефтяных месторождений расположенных на водосборнй площади в протоку Юганская Обь.

  - загрязнение поверхностных сточных вод в результате захламления (несанкционированных свалок коммунальных и бытовых отходов) территории, расположенной на водосборной площади;

  - сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории поселка в протоку Юганская Обь.

В настоящее время территория индивидуальной застройки не благоустроена, не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации.

Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферный воздух в п. Юганская Обь выражается в следующем:

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна поселка являются котельные и автотранспорт. Существенную роль в загрязнении воздуха играют также нефтяные месторождения расположенные вблизи поселка. Сжигание попутного газа в факелах приводит к загрязнению территории при неблагоприятных ветрах окисью углерода и сажей.

Воздействие п Юганская Обь на почвы выражается в следующем:

  - рекультивация поврежденных земель при проведении земляных работ,  разработке выполняется недостаточно эффективно;

  - деградация почвенного покрова в результате разработки нефтяных месторождений

  - складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов на территории поселка.

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 4.1.  Архитектурно-пространственные решения п. Усть-Юган

В результате анализа современного состояния территории поселка Усть-Юган, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, предусмотренные решениями генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности и этажности застройки, реконструкция ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки, последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов средней этажности;

Совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

Упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

Формирование зон отдыха населения;

Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка определены: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной территории поселка;

Полное инженерное обеспечение поселка с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Проектом предложена лаконичная транспортная структура с четкой классификацией улиц.  Для безопасной пешеходной связи северного района поселка с южным, а также пешеходной доступности к храму, вдоль дороги связывающей населенные пункты поселения, проектом предусмотрен тротуар.

Жилая застройка в Усть-Югане представлена двумя типами – многоквартирные 2-этажные жилые дома в районе железнодорожной станции и усадебная застройка (1-2-этажные жилые дома с приусадебными участками). В кварталах со сложившейся жилой застройкой  предусмотрена реконструкция ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки. Проектными решениями генерального плана предложено формирование квартала жилой застройки средней этажности в районе железнодорожной станции и в северном районе поселка.

Единого общественного центра в поселке нет, в каждом жилом массиве сформированы административные, торговые,  культурно-досуговые подцентры.

Поселковая зона отдыха проектом предложена у озера в районе общеобразовательной школы. Развивая рекреационную территорию необходимо почистить чашу озера, укрепить берег, разбить сеть прогулочных тропинок с игровыми площадками.

## 4.2 Архитектурно-пространственные решения п. Юганская Обь

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности и этажности застройки, снос ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки;

Совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

Формирование зоны обслуживания на въезде в поселок, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры центральной улицы  со сносом ветхих строений и строительством современных объектов;

Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка определены: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной территории поселка;

Полное инженерное обеспечение поселка с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Селитебная территория в основном состоит из жилых кварталов усадебной застройки, застройкой средней этажности оформлена центральная улица – ул. Тобольская. Это трехэтажные жилые дома с возможностью использования первых этажей под объекты обслуживания, торговли, общественную функцию.

Первоочередным мероприятием является строительство новых зданий школы и детского сада.

Предусматривается строительство нового административного здания, где могут разместиться отделение почты, узел связи, милиция, филиалы банков иные общественные организации и здания гостиницы. Торговая зона формируется зданиями рынка, кафе и магазинов. В проекте также обозначено место расположения церкви (либо часовни).

Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод; развитие и улучшение улично-дорожной сети;  устройство пешеходных тротуаров, озеленение жилых территорий.

## 4.3 Планировочная организация территории.

В соответствии со своим назначением генеральный план определяет функциональное зонирование территории поселения.

Территориальное градостроительное зонирование выполняется на основе  планировочной структуры поселка и включает в себя следующие  элементы:

- поселение;

- планировочный район;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал;

- земельно-имущественный комплекс;

- сформированный объект недвижимости (земельный участок) или имущественный комплекс.

Планировочный район включает территории, границы которых определяются красными линиями  главных жилых улиц поселкового значения, границами производственных  территорий, чертой муниципального образования.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана развития поселка и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного зонирования.

Планировочный земельно-имущественный комплекс формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько сформированных земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования владельцами объектов недвижимости, расположенных на этих участках. Земельно-имущественные комплексы чаще всего формируются на территориях кварталов жилой застройки средней этажности, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов (на территории общего двора располагаются спортивные площадки, площадки для игр и отдыха, хозяйственные площадки и др.).

Обязательным условием при формировании планировочной структуры является то, что границы всех территориальных образований должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного регулирования. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного образования должна быть уточнена. Такой порядок обеспечивает последовательность выполняемых действий и преемственность управленческих градостроительных решений.

В границах муниципального образования сельское поселение  Усть-Юган  сформировано 5 планировочных районов.  Деление районов проходит границам населенных пунктов: п.Усть-Юган, п.Юганская Обь, железнодорожной дороге. В составе  районов сформированы планировочные микрорайоны.

Территории между планировочными микрорайонами, занятые улицами, проездами, площадями, набережными, водоемами и другими объектами  определяются  кодом планировочного микрорайона с нулевым обозначением. На территориях нулевых микрорайонов, кварталов могут быть сформированы земельные участки или их части для более удобного учета объектов общего пользования – объектов улично-дорожной сети. Также такое подразделение будет более удобным при осуществлении функций по обслуживанию этих территорий.

5. проектные решения.

## 5.1. Жилищная сфера.

На протяжении всего расчетного срока численность постоянного населения муниципального образования п. Усть-Юган увеличивается, а жилищный фонд уменьшается (в результате старения и изменения планировочной структуры поселения в соответствии с генеральным планом).  Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1. увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 кв.м. на человека (рост составит 17 кв.м./чел.);

2. строительство жилья на свободной территории для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью;

3. планомерный снос, реконструкция ветхого жилищного фонда;

4. новое строительство взамен сносимого жилья;

5. повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

6. соблюдение планируемых темпов строительства (ввод объектов должен осуществляться в соответствии с планом мероприятий, ежегодный средний объем нового строительства  составляет 1,12 тыс. кв.м.).

Строительство проектного жилья осуществляется на свободной от застройки территории (100%). Структура жилья, запланированного под снос представлена на рисунке 7.1.1. Соотношение по очередям строительства по общей площади – 29% (6560 кв. м  - 5 домов) на периоде 2006-2010 гг., 30% (6868 кв. м. – 14 домов) на периоде 2011-2015 гг. и 41% (9166 кв. м. – 44 дома) на периоде 2016-2025 гг. Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда приведено в таблице 7.1.1.  Строительство жилья,  за счет сноса по ГП, планируется  на периоде 2006-2010 гг.

Распределение по видам жилья предлагается исходя из существующего характера застройки:

- юго-западная территория  п. Усть-Юган – 2 квартала малоэтажных многоквартирных домов (в том числе за счет сноса по ГП) и 1 квартал индивидуальной застройки (5 домов);

-  северо-восточная территория – развитие индивидуальной застройки (в том числе 2 новых квартала), малоэтажные многоквартирные дома на свободной территории.

Рисунок 7.1.1

Первоочередным строительством являются 5 жилых домов многоквартирных 3 эт. в планировочных кварталах 02:01:02 и 02:02:06 (на свободной территории юго-западной части п. Усть-Юган). Важно учесть наличие подготовительного этапа включающего переселение жильцов и снос зданий по ГП. При этом обеспеченность общей площадью повышается на 4 кв.м./чел.

Следующим этапом планируется строительство 4 малоэтажных многоквартирных  домов в ЮЗ части поселка.

На расчетный срок  (2016-2025 гг.) ведется строительство 5 домов индивидуальной застройки и 5 малоэтажных многоквартирных жилых домов ЮЗ части территории. На СВ части – 24 дома индивидуальной застройки и 6 малоэтажных многоквартирных жилых домов. Норма обеспеченности общей площадью возрастает до 25 кв.м./чел.

Проектируемое индивидуальное строительство (основной объем размещен в 02:03:10 и 02:03:09 микрорайонах на свободных природных территориях) – это одноэтажная усадебная застройка с земельными участками, источником финансирования которой являются частные средства застройщиков.

Таблица 7.1.1

Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда п. Усть-Юган

| Характеристика жилья | Всего | 2005 г. | 2006 -2010 гг. | 2011 -2015 гг. | 2016 -2025 гг. | ИТОГО строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сохраняе-мый жилищ-ный фонд | Снос по генплану | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство |  |
|  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| 1 ЭТАЖНЫЕ | 1 квартирные | 3438 | 51 | 509 | 16 | - | - | 284 | 4 | 509 | 16 |  |  |  |  | 89 | 1 |  |  | 3302 | 36 | 3391 | 37 |
|  | 2 квартирные | 729 | 5 | 90 | 1 | - | - | 149 | 1 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Многоквар-тирные | 3823 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 6 |  |  | 576 | 3 | 2539 | 9 |
|  | Балки | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Общежитие | 539 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого 1 этажные | 8529 | 70 | 599 | 17 | 0 | 0 | 433 | 5 | 599 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 7 | 0 | 0 | 3878 | 39 | 5930 | 46 |
| 2 ЭТАЖНЫЕ | 1 квартирные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2 квартирные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Многоквар-тирные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4816 | 7 |  |  | 1309 | 2 | 6125 | 9 |
|  | Балки | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Общежитие | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого 2 этажные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816 | 7 | 0 | 0 | 1309 | 2 | 6125 | 9 |
| 3 ЭТАЖНЫЕ | 1 квартирные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2 квартирные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Многоквар-тирные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3979 | 3 | 10539 | 8 |
| Итого 3 этажные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979 | 3 | 10539 | 8 |
| ВСЕГО | 8529 | 70 | 599 | 17 | 0 | 0 | 433 | 5 | 599 | 17 | 6560 | 5 | 0 | 0 | 6868 | 14 | 0 | 0 | 9166 | 44 | 22594 | 63 |

Таблица 7.1.2

Потребность общей площади жилищного фонда п. Усть-Юган

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005г. (без проектных решений, норма 18 м2/чел) | 1 очередь строительства на ближайшую перспективу (2006-2010 гг.) | 2 очередь строительства (2011-2015 гг.) | Расчетный срок (2016-2025 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчетная численность населения,Чн | чел. | 1202 | 1236 | 1251 | 1262 |
|  | семей | 401 | 412 | 417 | 421 |
| Средний размер семьи | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 8 | 12 | 18 | 25 |
| Расчетная общая площадь жилищного фонда, Sоб | м2 | 9128 | 14832 | 22518 | 31550 |
| Снос жилья по ГП | м2 | - | 599 | - | - |
| Существующая сохраняемая пригодная общая площадь на начало периода | м2 | 9128 | 8962 | 15522 | 22390 |
| Дефицит пригодного жилья на начало периода, Dнач | м2 | 12508 | 5870 | 6996 | 9160 |
|  | чел. | 695 | 489 | 389 | 366 |
| Сохраняемая общая площадь к концу периода с учетом сноса жилья по ГП, Sкон | м2 | 9128 | 15522 | 22390 | 31556 |
| Новое строительство (общая площадь) с учетом сноса жилья по ГП, N | м2 | 433 | 6560 | 6868 | 9166 |
|  | чел. | 24 | 547 | 382 | 366 |

Примечание. Отсутствуют данные по износу и ветхости жилья на 2005 г.

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории. Процентное распределение общей площади по планировочным микрорайонам представлено в таблице 7.1.3 и на рисунке 7.1.2.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит 31,556 тыс. кв.м. (или 138 домов). Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 1262 чел. составит 25 кв.м.

Таблица 7.1.3

Процентное распределение общей площади по планировочным микрорайонам

| Планировочный микро-район | Индивидуальный 1 эт. | Многоквартирный 1 эт. | Многоквартирный 2 эт. | Многоквартирный 3 эт. | итого | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | шт. | м2 | шт. | м2 | шт. | м2 | шт. | м2 | шт. |  |
| 02:01:02 | 0 | 0 | 1290 | 3 | 1963 | 3 | 7112 | 5 | 10365 | 11 | 45 |
| 02:01:03 | 507 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 5 | 2 |
| 02:02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 | 3 | 3441 | 3 | 15 |
| 02:03:01 | 206 | 3 | 186 | 1 | 1389 | 2 | 0 | 0 | 1781 | 6 | 8 |
| 02:03:03 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 |
| 02:03:04 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 |
| 02:03:05 | 149 | 2 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 3 | 2 |
| 02:03:06 | 61 | 1 | 141 | 1 | 2773 | 4 | 0 | 0 | 2975 | 6 | 13 |
| 02:03:07 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 1 |
| 02:03:09 | 1320 | 13 | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 15 | 7 |
| 02:03:10 | 914 | 9 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 10 | 5 |
| Итого | 3377 | 37 | 2539 | 9 | 6125 | 9 | 10553 | 8 | 22594 | 63 | 100 |

Рисунок 7.1.2

Рост за расчетный срок составит 17 кв.м. Процент сохраняемого жилья от общего объема проектного составит 27%, 1 очередь нового строительства – 21%, 2 очередь – 22%, на расчетный срок – 30%. Данное распределение объемов фонда позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения за счет капитального исполнения и полного инженерного обеспечения.

Проектный  жилищный фонд п. Усть-Юган представлен в таблице 7.1.4.

Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам) представлен в таблице 7.1.5

Таблица 7.1.4

Проектный жилищный фонд на расчетный срок п. Усть-Юган

| № п/п | Назначение объекта | Кол-во домов | S 1 объекта, кв. м. | S общая, кв.м. | № планировочного квартала | Местоположение | Источник финансирования | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Многоквартирный жилой дом 1 эт. | 2 | 481 | 963 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.2 | Многоквартирный жилой дом 1 эт. | 1 | 327 | 327 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.3 | Многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 655 | 655 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.4 | Многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 1422 | 1422 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |
| 1.4 | Многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 1423 | 1423 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |
| 1.5 | Многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 654 | 654 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| 1.5 | Многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 655 | 655 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| 1.6 | Многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 1423 | 1423 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| 1.4 | Многоквартирный жилой дом 3 эт. | 2 | 1422 | 2844 | 02:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |
| ИТОГО 02:01:02 | 11 |  | 10365 |  |  |  |  |
| 1.7 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 5 | 101 | 505 | 02:01:03 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 02:01:03 | 5 |  | 505 |  |  |  |  |
| 1.8 | Многоквартирный жилой дом 3 эт. | 2 | 1147 | 2294 | 02:02:06 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |
| 1.9 | Многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 1147 | 1147 | 02:02:06 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| ИТОГО 02:02:06 | 3 |  | 3441 |  |  |  |  |
| 1.10 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 3 | 69 | 207 | 02:03:01 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| 1.11 | Многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 186 | 186 | 02:03:01 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.12 | Многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 694 | 1388 | 02:03:01 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| ИТОГО 02:03:01 | 6 |  | 1781 |  |  |  |  |
| 1.13 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 69 | 69 | 02:03:03 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 02:03:03 | 1 |  | 69 |  |  |  |  |
| 1.14 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 69 | 69 | 02:03:04 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 02:03:04 | 1 |  | 69 |  |  |  |  |
| 1.15 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 60 | 60 | 02:03:05 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| 1.16 | Многоквартирный жилой дом 1 эт. | 1 | 347 | 347 | 02:03:05 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.17 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 89 | 89 | 02:03:05 | на свободн. территории | частные средства | 2 очередь |
| ИТОГО 02:03:05 | 3 |  | 496 |  |  |  |  |
| 1.18 | Многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 694 | 694 | 02:03:06 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.18 | Многоквартирный жилой дом 2 эт. | 3 | 693 | 2079 | 02:03:06 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.19 | Многоквартирный жилой дом 1 эт. | 1 | 141 | 141 | 02:03:06 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.20 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 61 | 61 | 02:03:06 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 02:03:06 | 6 |  | 2975 |  |  |  |  |
| 1.21 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 41 | 82 | 02:03:07 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 02:03:07 | 2 |  | 82 |  |  |  |  |
| 1.22 | Многоквартирный жилой дом 1 эт. | 2 | 192 | 384 | 02:03:09 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| 1.23 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 13 | 102 | 1326 | 02:03:09 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 02:03:09 | 15 |  | 1710 |  |  |  |  |
| 1.24 | Многоквартирный жилой дом 1 эт. | 1 | 192 | 192 | 02:03:10 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| 1.25 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 9 | 101 | 909 | 02:03:10 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 02:03:10 | 10 |  | 1101 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 63 |  | 22594 |  |  |  |  |

Изменение жилищного фонда п. Усть-Юган за расчетный срок (до 2025 г.)

- - в том числе строящийся на 2005 г.

Таблица.7.1.5

Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам)

| № планировочного квартала назначение объекта | Cохраняемый | Cтроящийся | Cнос по ГП | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| индивидуальный 1 эт. | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 |
| итого 01:01:01 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 |
| ИТОГО 01:01 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 1941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 5 |
| итого 02:01:01 | 1941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 5 |
| многоквартирный 1 эт. | 1283 | 3 | 1290 | 3 | 0 | 0 | 2573 | 6 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 1963 | 3 | 0 | 0 | 1963 | 3 |
| многоквартирный 3 эт. | 0 | 0 | 7112 | 5 | 0 | 0 | 7112 | 5 |
| итого 02:01:02 | 1283 | 3 | 10365 | 11 | 0 | 0 | 11648 | 14 |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 507 | 5 | 0 | 0 | 507 | 5 |
| итого 02:01:03 | 0 | 0 | 507 | 5 | 0 | 0 | 507 | 5 |
| ИТОГО 02:01 | 3224 | 8 | 10872 | 16 | 0 | 0 | 14096 | 24 |
| двухквартирный 1 эт. | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 333 | 5 | 0 | 0 | 91 | 3 | 333 | 5 |
| итого 02:02:01 | 464 | 6 | 0 | 0 | 91 | 3 | 464 | 6 |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | 0 | 0 |
| итого 02:02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 |
| итого 02:02:03 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 |
| многоквартирный 3 эт. | 0 | 0 | 3441 | 3 | 0 | 0 | 3441 | 3 |
| итого 02:02:06 | 0 | 0 | 3441 | 3 | 0 | 0 | 3441 | 3 |
| ИТОГО 02:02 | 522 | 7 | 3441 | 3 | 182 | 6 | 3963 | 10 |
| индивидуальныый 1 эт. | 139 | 2 | 284 | 4 | 202 | 6 | 423 | 6 |
| двухквартирный 1 эт. | 186 | 1 | 149 | 1 | 90 | 1 | 335 | 2 |
| многоквартирный 1 эт. | 296 | 2 | 186 | 1 | 0 | 0 | 482 | 3 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 1389 | 2 | 0 | 0 | 1389 | 2 |
| итого 02:03:01 | 621 | 5 | 2008 | 8 | 292 | 7 | 2629 | 13 |
| индивидуальный 1 эт. | 466 | 7 | 69 | 1 | 125 | 4 | 535 | 8 |
| итого 02:03:03 | 466 | 7 | 69 | 1 | 125 | 4 | 535 | 8 |
| индивидуальный 1 эт. | 349 | 5 | 69 | 1 | 0 | 0 | 418 | 6 |
| итого 02:03:04 | 349 | 5 | 69 | 1 | 0 | 0 | 418 | 6 |
| индивидуальный 1 эт. | 307 | 4 | 355 | 5 | 0 | 0 | 662 | 9 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 347 | 1 | 0 | 0 | 347 | 1 |
| общежитие 1 эт. | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1 |
| итого 02:03:05 | 654 | 5 | 702 | 6 | 0 | 0 | 1356 | 11 |
| индивидуальный 1 эт. | 61 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 122 | 2 |
| многоквартирный 1 эт. | 304 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 445 | 3 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 2773 | 4 | 0 | 0 | 2773 | 4 |
| итого 02:03:06 | 365 | 3 | 2975 | 6 | 0 | 0 | 3340 | 9 |
| индивидуальный 1 эт. | 721 | 14 | 82 | 2 | 0 | 0 | 803 | 16 |
| двухквартирный 1 эт. | 413 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 3 |
| итого 02:03:07 | 1134 | 17 | 82 | 2 | 0 | 0 | 1216 | 19 |
| индивидуальный 1 эт. | 691 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 |
| итого 02:03:08 | 691 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 1320 | 13 | 0 | 0 | 1320 | 13 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 383 | 2 | 0 | 0 | 383 | 2 |
| итого 02:03:09 | 0 | 0 | 1703 | 15 | 0 | 0 | 1703 | 15 |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 914 | 9 | 0 | 0 | 914 | 9 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1 |
| общежитие 1 эт. | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 |
| итого 02:03:10 | 192 | 1 | 1106 | 10 | 0 | 0 | 1298 | 11 |
| ИТОГО 02:03 | 4472 | 54 | 8714 | 49 | 417 | 11 | 13186 | 103 |
| ИТОГО | 8529 | 70 | 23027 | 68 | 599 | 17 | 31556 | 138 |
| индивидуальный 1 эт. | 3436 | 51 | 3661 | 41 | 509 | 16 | 7097 | 92 |
| многоквартирный 1 эт. | 3824 | 12 | 2539 | 9 | 0 | 0 | 6363 | 21 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 6125 | 9 | 0 | 0 | 6125 | 9 |
| многоквартирный 3 эт. | 0 | 0 | 10553 | 8 | 0 | 0 | 10553 | 8 |
| общежитие 2 эт. | 539 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 |
| двухквартирный 1 эт. | 730 | 5 | 149 | 1 | 90 | 1 | 879 | 6 |

На расчетный срок по генплану численность постоянного населения муниципального образования п. Юганская Обь увеличивается, а жилищный фонд уменьшается (в результате старения и изменения планировочной структуры поселения в соответствии с генеральным планом).  Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1. увеличение средней жилищной обеспеченности до 22 кв.м. на человека (рост составит 8 кв.м./чел.);

2. строительство жилья на свободной территории для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью и инвентарном жилищном фонде;

3. планомерный снос, реконструкция ветхого жилищного фонда;

4. новое строительство взамен сносимого жилья;

5. повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

6. соблюдение планируемых темпов строительства (ввод объектов должен осуществляться в соответствии с планом мероприятий)

Строительство проектного жилья осуществляется за счет сноса по ген.плану (57% от общей площади проектируемого жилищного фонда) и на свободной территории (43%). Соотношение по очередям строительства: 1 очередь – 26 % (42 дома или 7 718 кв.м.), 2 очередь – 37 % (28 домов или 10 948 кв.м.), на расчетный срок – 36 % (32 дома или 10 571 кв.м.). Значительная доля строительства за счет сноса по ген. плану предполагает рассмотрение очередей сноса: 1 очередь – 22% (или 3 682 кв.м. – 27 домов), 2 очередь – 38% (6 398 кв.м. – 33 дома), на расчетный срок – 40 % (6 775 кв.м. – 40 домов).

Рис 7.1.1.  Изменение жилищного фонда п. Юганская Обь.

Распределение по видам жилья предлагается исходя из существующего характера застройки:

- планировочные кварталы 04:02:01, 04:02:02, 04:02:03, 04:01:10 и 04:01:11 – застройка индивидуальными 2 этажными домами;

- центральная часть территории – двухэтажные многоквартирные жилые дома;

- развитие частного сектора предлагается на южных территориях (планировочные кварталы 04:02:04, 04:02:06);

- в северной части планируется  строительство как  индивидуальных жилых домов, так и многоквартирных двух и трехэтажных жилых домов (с целью роста коэффициента использования жилой территории).

Первоочередным строительством являются индивидуальные двухэтажные жилые дома  в планировочных кварталах 04:02:04, 04:02:06, 04:02:01, 04:02:02, 04:02:03 (в основном на свободной территории). Следующим этапом планируется улучшение жилищных условий в планировочном квартале 04:01:10, 04:01:11 и 04:01:04 с помощью замены ветхой застройки. Параллельно предлагается реализовывать проект застройки планировочного квартала 04:01:02, 04:01:08 двух и трехэтажными многоквартирными жилыми домами. Данные кварталы имеют существующую застройку, поэтому важно учесть наличие подготовительного этапа включающего переселение жильцов и снос ветхих зданий. На расчетный срок (2015-2025гг.) планируется застраивать индивидуальными жилыми домами планировочные кварталы 04:01:02, 04:01:03 и 04:01:01.

Проектируемое индивидуальное строительство – это 2 этажная усадебная застройка с земельными участками, источником финансирования которой являются частные средства застройщиков. Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Табл. 7.1.1.

Структура жилищного фонда на расчетный срок 2006-2025 гг. п. Юганская Обь

| № п/п | Назначение объекта | Единица измерения | Существующее положение 2006 год | Первая очередь 2010 год | Вторая очередь 2015 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетное количество человек | чел | 1476 | 1512 | 1537 | 1540 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда поселка | м2 общей площади | 21 305 | 25 341 | 29 891 | 33 687 |
|  |  | кол-во домов | 112 | 127 | 122 | 114 |
| 3 | Существующая средняя обеспеченность жильем на человека | м2/чел. | 14 |  |  |  |
| 5 | Общий объем убыли жилищного фонда | м2 общей площади | - | 3 682 | 6 398 | 6 775 |
|  |  | кол-во домов | - | 27 | 33 | 40 |
| 6 | Объем строящегося жилищного фонда (новое строительство) | м2 общей площади | - | 7 718 | 10 948 | 10 571 |
|  |  | кол-во домов | - | 42 | 28 | 32 |
| 7 | Общий объем строящегося жилищного фонда | м2 общей площади | - | 29 237 |
|  |  | кол-во домов | - |  | 102 |  |
| 8 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 общей площади | 21 305 | 17 623 | 18 943 | 23 115 |
|  |  | кол-во домов | 112 | 85 | 94 | 82 |
| 9 | Проектная средняя обеспеченность жильем на человека | м2/чел. |  | 17 | 19 | 22 |
| 10 | Проектный жилищный фонд в связи с изменением численности населения и обеспеченности на человека на расчетный срок | м2 общей площади |  |  |  | 33 686 |
|  |  | кол-во домов |  |  |  | 114 |

Таблица 7.1.2

Процентное распределение общей площади по планировочным кварталам.

| Номер планировочного квартала | Индивидуальный 2 эт. | Многоквартирный 2 эт. | Многоквартирный 3 эт. | Итого | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:01:01 | м2 | 1 280 | 2 275 | - | 3 555 | 12 |
|  | шт. | 8 | 1 | - | 9 |  |
| 04:01:02 | м2 | 1 280 | 4 550 | - | 5 830 | 19 |
|  | шт. | 8 | 2 | - | 10 |  |
| 04:01:03 | м2 | 1 920 | 1 812 | 2 004 | 5 736 | 19 |
|  | шт. | 12 | 2 | 1 | 15 |  |
| 04:01:04 | м2 | 640 | 906 | - | 1 546 | 5 |
|  | шт. | 4 | 1 | - | 5 |  |
| 04:01:08 | м2 | - | 2 718 | - | 2 718 | 9 |
|  | шт. | - | 3 | - | 3 |  |
| 04:01:10 | м2 | 1 280 | - | - | 1 280 | 4 |
|  | шт. | 8 | - | - | 8 |  |
| 04:01:11 | м2 | 1 280 | - | - | 1 280 | 4 |
|  | шт. | 8 | - | - | 8 |  |
| 04:02:01 | м2 | 640 | - | - | 640 | 2 |
|  | шт. | 4 | - | - | 4 |  |
| 04:02:02 | м2 | 1 120 | - | - | 1 120 | 4 |
|  | шт. | 7 | - | - | 7 |  |
| 04:02:03 | м2 | 1 372 | - | - | 1 372 | 5 |
|  | шт. | 7 | - | - | 7 |  |
| 04:02:04 | м2 | 1 920 | - | - | 1 920 | 6 |
|  | шт. | 12 | - | - | 12 |  |
| 04:02:06 | м2 | 2 240 | - | - | 2 240 | 7 |
|  | шт. | 14 | - | - | 14 |  |
| ИТОГО | м2 | 14 972 | 12 261 | 2 004 | 29 237 | 100 |
|  | шт. | 92 | 9 | 1 | 102 |  |

Рис.7.1.2.  Структура проектируемого жилищного фонда п. Юганская Обь.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит 33 686 кв.м. или 114 домов, из которого 29 237 кв.м. (102 дома) – новое строительство. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 1 540 чел. составит 22 кв.м. Рост за расчетный срок составит 8 кв.м. Процент сохраняемого жилья от общего объема проектного составит 13%, 1 очередь нового строительства – 23%, 2 очередь – 32%, на расчетный срок – 31 %.  Данное распределение объемов фонда позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения за счет капитального исполнения и полного инженерного обеспечения.

Проектный жилищный фонд на расчетный срок п. Юганская Обь.

| № п/п | Назначение объекта | Кол-во домов | S 1 объекта, кв. м. | S общая, кв.м. | № планировочного квартала | Местоположение | Источник финансирования | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 8 | 160 | 1 280 | 04:01:01 | за счет сноса | частные ср-ва | на расчетный срок |
| 1.2 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 2 275 | 2 275 | 04:01:01 | за счет сноса | бюджет | на расчетный срок |
|  | итого 04:01:01 | 9 |  | 3 555 |  |  |  |  |
| 1.3 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 8 | 160 | 1 280 | 04:01:02 | за счет сноса | частные ср-ва | 2 очередь |
| 1.4 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 2 | 2 275 | 4 550 | 04:01:02 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |
|  | итого 04:01:02 | 10 |  | 5 380 |  |  |  |  |
| 1.5 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 2 | 160 | 320 | 04:01:03 | на свободн. территории | частные ср-ва | на расчетный срок |
| 1.6 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 10 | 160 | 1 600 | 04:01:03 | за счет сноса | частные ср-ва | на расчетный срок |
| 1.7 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 906 | 1 812 | 04:01:03 | за счет сноса | бюджет | на расчетный срок |
| 1.8 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 2 004 | 2 004 | 04:01:03 | на свободн. территории | бюджет | на расчетный срок |
|  | итого 04:01:03 | 15 |  | 5 736 |  |  |  |  |
| 1.9 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 4 | 160 | 640 | 04:01:04 | за счет сноса | частные ср-ва | 2 очередь |
| 1.10 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 906 | 906 | 04:01:04 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |
|  | итого 04:01:04 | 5 |  | 1 546 |  |  |  |  |
| 1.11 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 906 | 1 812 | 04:01:08 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |
| 1.12 | многоквартирный жилой дом 2 эт | 1 | 906 | 906 | 04:01:08 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |
|  | итого по 04:01:08 | 3 |  | 2 718 |  |  |  |  |
| 1.13 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 8 | 160 | 1 280 | 04:01:10 | за счет сноса и на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |
|  | итого по 04:01:10 | 8 |  | 1 280 |  |  |  |  |
| 1.14 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 4 | 160 | 640 | 04:01:11 | за счет сноса и на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |
| 1.15 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 4 | 160 | 640 | 04:01:11 | за счет сноса и на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |
|  | итого по 04:01:11 | 8 |  | 1 280 |  |  |  |  |
| 1.16 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 4 | 160 | 640 | 04:02:01 | за счет сноса и на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |
|  | итого по 04:02:01 | 4 |  | 640 |  |  |  |  |
| 1.17 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 5 | 160 | 800 | 04:02:02 | на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |
| 1.18 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 2 | 160 | 320 | 04:02:02 | за счет сноса | частные ср-ва | 2 очередь |
|  | итого по 04:02:02 | 7 |  | 1 120 |  |  |  |  |
| 1.19 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 3 | 160 | 480 | 04:02:03 | на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |
| 1.20 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 1 | 160 | 160 | 04:02:03 | на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |
| 1.21 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 3 | 244 | 732 | 04:02:03 | на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |
|  | итого по 04:02:03 | 7 |  | 1 372 |  |  |  |  |
| 1.22 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 12 | 160 | 1 920 | 04:02:04 | на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |
|  | итого по 04:02:04 | 12 |  | 1 920 |  |  |  |  |
| 1.23 | индивидуальный жилой дом 2 эт. | 14 | 160 | 2 240 | 04:02:06 | на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |
|  | итого по 04:02:06 | 14 |  | 2 240 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 102 |  | 29 237 |  |  |  |  |

Изменение жилищного фонда п. Юганская Обь срок (до 2025 г.)

Таблица.7.1.4

Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам).

| Номер планировочного квартала | Сохраняемый | Строящийся | Снос по ГП 1 очередь | Снос по ГП 2 очередь | Снос по ГП на расчетный срок | Итого сохраняемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 7 | 0 | 0 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1280 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 8 |
| многоквартирный 1 эт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 |
| многоквартирный 3 эт. | 0 | 0 | 2275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 1 |
| итого 04:01:01 | 0 | 0 | 3 555 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 11 | 3555 | 9 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1280 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 8 |
| многоквартирный 3 эт. | 2273 | 1 | 4550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823 | 3 |
| итого 04:01:02 | 2273 | 1 | 5 380 | 10 | 0 | 0 | 1 708 | 12 | 0 | 0 | 8103 | 11 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 14 | 0 | 0 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1 920 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 12 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 1812 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 2 |
| многоквартирный 3 эт. | 0 | 0 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 1 |
| итого 04:01:03 | 0 | 0 | 5 736 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 812 | 14 | 5 736 | 15 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 640 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 4 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 1 |
| итого 04:01:04 | 0 | 0 | 1546 | 5 | 0 | 0 | 1481 | 9 | 0 | 0 | 1546 | 5 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого 04:01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 4 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1 | 0 | 0 |
| итого 04:01:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 5 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого 04:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 2718 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 3 |
| итого 04:01:08 | 0 | 0 | 2718 | 3 | 2328 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 3 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого 04:01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1280 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 8 |
| итого 04:01:10 | 0 | 0 | 1280 | 8 | 0 | 0 | 827 | 6 | 0 | 0 | 1280 | 8 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 6 | 0 | 0 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1280 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого 04:01:11 | 0 | 0 | 640 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 6 | 640 | 4 |
| двухквартирный 1 эт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 3 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1 | 0 | 0 |
| итого 04:01:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 4 | 0 | 0 |
| ИТОГО 04:01 | 2273 | 1 | 21 495 | 58 | 3443 | 23 | 5 251 | 30 | 6 766 | 40 | 23 738 | 59 |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 22 | 3599 | 25 | 5453 | 34 | 0 | 0 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 7 680 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 898 | 4 | 1124 | 3 | 0 | 0 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 5436 | 6 | 0 | 0 | 754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 3 эт. | 2273 | 1 | 8829 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт.. | 791 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 4 |
| многоквартирный 1 эт. | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 640 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 4 |
| итого 04:02:01 | 1 216 | 5 | 640 | 4 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 9 |
| индивидуальный 1 эт. | 368 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 368 | 5 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 7 |
| итого 04:02:02 | 0 | 0 | 1 120 | 7 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 1488 | 12 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1372 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 7 |
| многоквартирный 1 эт. | 591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого 04:02:03 | 591 | 1 | 1 372 | 7 | 0 | 0 | 1 060 | 1 | 0 | 0 | 1963 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 1920 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 12 |
| итого 04:02:04 | 0 | 0 | 1 920 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 12 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 2240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 14 |
| итого 04:02:06 | 0 | 0 | 2 240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 14 |
| ИТОГО 04:02 | 1 807 | 6 | 7 292 | 44 | 246 | 4 | 1 147 | 3 | 0 | 0 | 9 287 | 55 |
| индивидуальный 1 эт. | 368 | 5 | 0 | 0 | 246 | 4 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 7 292 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| двухквартирный 1 эт.. | 791 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 1016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4 080 | 7 | 28 787 | 102 | 3689 | 27 | 6 398 | 33 | 6 766 | 40 | 33 685 | 114 |
| индивидуальный 1 эт. | 368 | 5 | 0 | 0 | 246 | 4 | 87 | 2 | 189 | 2 | 368 | 5 |
| индивидуальный 2 эт. | 0 | 0 | 14 972 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 972 | 92 |
| двухквартирный 1 эт.. | 791 | 4 | 0 | 0 | 3101 | 22 | 3599 | 25 | 5453 | 34 | 791 | 4 |
| многоквартирный 1 эт. | 1016 | 2 | 0 | 0 | 336 | 1 | 898 | 4 | 1124 | 3 | 1016 | 2 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 5436 | 6 | 0 | 0 | 1814 | 2 | 0 | 0 | 5436 | 6 |
| многоквартирный 3 эт. | 2273 | 1 | 8829 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11102 | 5 |

## 5.2. Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана п. Усть-Юган в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов либо новое строительство с учетом нормативов по обеспечению населения объектами обслуживания;

- дополнительное строительство в связи с ростом застройки на свободной территории  и увеличением численности населения на расчетный срок по генплану и улучшения качества предоставляемых услуг.

Планируемые к сносу по ген.плану объекты соцкультбыта:

- Клуб (планировочный квартал 02:01:02), 1 этажное здание общей площадью 534 м2;

- Магазины, 3 здания суммарной общей площадью 94 м2 (планировочный квартал 01:01:01).

В селитебной территории главным сопутствующим объектом обслуживания являются объекты торгового назначения. За расчетный срок генеральным планом планируется снести 3 магазина и на их месте построить новый магазин общей площадью 262 м2, удовлетворяющий современным требованиям (планировочный квартал 01:01:01).  Также планируется строительство нового магазина  на месте ликвидируемого клуба общей площадью 337 м2  (планировочный квартал 02:01:02), трех магазинов на свободной территории общей площадью 134 м2 и 171 м2 (планировочный квартал 02:02:01) и 141 м2 (планировочный квартал 02:03:08).

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия в социальной сфере:

1. Новое строительство.

- На первую очередь строительства предусматривается строительство клуба (планировочный квартал 02:01:01) и пожарной части (планировочный квартал 02:02:04) так как в настоящий момент учреждения жилищно коммунального хозяйства отсутствуют, а существующее здание клуба планируется под снос. Поскольку в настоящее время направления развития сферы культуры и досуга разнообразны, то строительство объектов данной сферы предусматривается не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных капиталов.

- В связи с увеличением численности детей дошкольного возраста и недостаточной существующей обеспеченностью на вторую очередь планируется  строительство детского сада, общей площадью 675 м2 (планировочный квартал 02:03:02). Параллельно планируется строительство двух магазинов (планировочный квартал 02:02:01 и 01:01:01) для обеспечения потребностей населения.

- На расчетный срок запланировано строительство здания бытового обслуживания -   дома быта, общей площадью 675 м2 (планировочный квартал 02:03:01) и трех магазинов суммарной общей площадью  612 м2 (планировочный квартал 02:02:01, 02:01:02, 02:03:08).

2. Реконструкция существующих объектов на  расчетный срок

-  Детского сада «Чебурашка» , 1980 год ввода (планировочный квартал  02:01:01),

-  Здание сберкассы и библиотеки, 1997 год ввода (планировочный квартал  02:03:01),

- Здание почты и телеграфа , 1997 год ввода (планировочный квартал  02:03:01).

Объемы строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок представлены в таблице 7.2.1.  Проектные объемы по строительству объектов социально-культурно-бытового назначения по очередям  приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2

Планируемые объекты социальной сферы по очередям строительства

| Наименование | Всего, ед. | Строительство на периодах расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 -2010 гг. | 2011 -2015 гг. | 2016 -2025 гг. |
|  |  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| Дом быта 2 эт. | 1 | - | - | - | - | 675 | 1 |
| Детский сад 2 эт. | 1 | - | - | 675 | 1 | - | - |
| Клуб 2 эт. | 1 | 1067 | 1 |  |  |  |  |
| Магазин | 5 |  |  | 433 | 2 | 612 | 3 |
| Пожарная часть | 1 | 902 | 1 |  |  |  |  |

Таблица.7.2.1

Объемы строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Население: | прогноз (2025 г.) - 1262 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь (2010 г.) - 1236 чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 очередь (2015 г.) - 1251 чел. |
| № п/п | Вид учреждения, предприятия, сооружения | Существующая обеспеченность | Нормативная обеспеченность на конец расчетного срока | Сохраняемые объекты на конец расчетного срока | Излишек(+) дефицит (-) вместимость сохраняемых объектов к нормативной мощности | Строительство за расчетный срок | Примечание | Норма* |
|  |  | кол-во объектов | Sобщая зд., кв.м. | вместимость | кол-во объектов | S общая зд., кв. м. | вместимость | кол-во объектов | S общая зд., кв. м. | вместимость |  | кол-во объектов | S общая зд., кв. м. | вместимость |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение [мест] | 1 | 337 | 40 |  |  | 80 | 2 | 1012 | 90 | -40 |  |  |  |  | Уо = 85% общего числа детей дошкольного возраста Sзем. уч. = 40 кв. м. на 1 место (при вм-сти до 100 мест) |
| 1.2 | Общеобразовательная школа [мест] | 1 | 1496 | 200 |  |  | 160 | 1 | 1496 | 200 | 40 |  |  |  |  | Уо = 100% детей школьного возраста Sзем.уч.=50 кв. м. на 1 учащегося (при Вм-сти до 400 мест) |
| 1.3 | Внешкольные учреждения [мест] |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | -16 |  |  |  | предлагается размещение секций в клубе | Уо = 10% общего числа школьников в т.ч. по видам зданий: Дом пионеров и школьников - 3,3% станция юных техников - 0,9% станция юных натуралистов - 0,4% станция юных туристов - 0,4% детская юношеская спортивная школа - 2,3% детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |
| II. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 2.1 | Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФАП | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений опр-ся органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |
| 2.2 | Поликлииники, амбулатории | 1 | 195 |  |  |  |  | 1 | 195 |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Молочные кухни [порций в сутки на ребенка (до года)] |  |  |  |  |  | 56 | 1 |  |  | -56 |  |  |  | предлагается встроено-пристроеное здание | Уо= 4 порции в сутки на 1 ребенка (до 1 года) Sзем.уч. = 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| 2.4 | Раздаточные пункты молочных кухонь [кв.м. общей площади на1 ребенка (до года)] |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | -4 |  |  |  | предлагается встроено-пристроеное здание | Уо = 0,3 кв. м. общей площади на 1 ребенка (до 1 года) |
| 2.5 | Станция скорой медицинской помощи [автомобиль] | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | - |  |  |  | при ФАП | Уо = 1 на 10 000 чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на спеуиальном автомобиле Sзем.уч. = 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| 2.6 | Аптека [объект] |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | -1 |  |  |  | при ФАП | По заданию на проектирование. |
| III. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3.1 | Клуб, дом культуры [посетительское место] | 1 | 533 |  |  |  | 101 | 1 | 1067 |  | - |  |  |  |  | Уо =80 посетительских мест на 1000 чел. Sзем.уч. опр-ся по заданию на проектирование. |
| 3.2 | Библиотека [читательских мест] | 1 | 68 |  |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  |  | Уо=6 читательских мест на 1 тыс. чел. (7500 единиц хранения) |
| IV. СПОРТИНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| 4.1 | Спортивный зал общего пользования [кв. м. общей площади] |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | -540 |  |  |  |  | Уо=540 кв. м. площади пола на 2-5 тыс. чел. |
| 4.2 | Стадион | 1 | 3626 |  |  |  |  | 1 | 3626 |  | - |  |  |  |  | ------- |
| V. ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 5.1 | Предприятие бытового обслуживания [рабочих мест] |  |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  | - |  |  |  | при доме быта | Уо = 7 рабочих мест на 1000 чел. Sзем.уч.=1,2 га |
| 5.2 | Прачечная [кг белья в смену] |  |  |  |  |  | 76 | 1 |  |  | - |  |  |  | при доме быта | Уо = 60 кг белья в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.3 | Химчистка [кг вещей в смену] |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | - |  |  |  | при доме быта | Уо = 3,5 кг вещей в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.4 | Баня [мест] |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | -9 |  |  |  |  | Уо = 7 мест на 1000 чел. Sзем.уч. = 0,4 га на объект |
| VI. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
| 6.1 | Предприятие общественного питания [мест] | 1 | 69 |  |  |  | 50 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Уо = 40 мест на 1000 чел. Sзем.уч. (на 100 мест) =0,2 га (при Вм-сти до 50 мест) |
| VII. ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7.1 | Магазин продовольственных товаров [кв.м. торговой площади] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо = 100 кв.м. торговой площади на 1000 чел. |
| 7.2 | Магазин непродовольственных товаров [кв.м. торговой площади] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо = 200 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
|  | ИТОГО МАГАЗИНОВ: [кв.м. торговой площади] | 4 | 228 |  |  | 379 |  | 6 | 1179 |  | 800 |  |  |  |  | Уо = 300 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
| VIII. ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8.1 | Организации и учреждения управления [объект] | 1 | 305 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Уо опр-ся по заданию на проектирование. |
| IX. ОБЪЕКТЫ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9.1 | Отделения и филиалы Сбербанка РФ [операционное место] | 1 | 68 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Уо = 1 операционное место на 1-2 тыс.чел. Sзем.уч. объекта = 0,05 га (при Вм-сти = 3 операционных места) |
| X. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ |
| 10.1 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) [объект] | 1 | 71 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | объект на 6-6,5 тыс. чел. |
| XI. УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 11.1 | Пожарное депо [автомобиль ] |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Уо = 1 автомобиль на 4 тыс. чел. |
| 11.2 | Гостиница [мест] |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | -8 |  |  |  |  | Уо = 6 мест на 1000 чел. Sзем.уч = 55 кв.м. на 1 место (при Вм-сти до 100 мест) |
| 11.3 | Бюро похоронного обслуживания [объект] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо = 1 объект на 0,5-1млн.чел. Sзем.уч. опр-ся по заданию на проектирование. |
| 11.4 | Кладбище традиционного захоронения [га] |  | 1,75 |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sзем.уч. = 0,24 га на 1000 чел. |
| XII. ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12.1 | Церкви | 1 | 115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА |
| 13.1 | Сооружения, организации | 1 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Вокзал |  |
|  | * - нормативные значения определяются в соответствии со СНИП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". |
|  | Уо - уровень обеспеченности, Км - количество мест, Вм-сть - вместимость, Sзем.уч. - площадь земельного участка |
|  | ** - суммарное значение |

## 5.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

### 5.3.1 Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения города в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся система улиц и исключались имеющиеся недостатки. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме поселения:

поселковая дорога;

главная улица;

- улицы в жилой застройке;

- основная;

- второстепенная;

- проезды.

Деление по категориям приведено на схеме транспортного обслуживания поселения.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров: вдоль главных улиц и основных улиц в жилой застройке ширина тротуара 1.5 м; вдоль второстепенных улиц в жилой застройке и проездов – 1.5-1.0 м. В качестве материала для покрытия тротуаров используется асфальтобетон.

Поперечные профили улиц приведены на рис.

Ниже приведена обобщенная таблица по улично-дорожной сети п. Усть-Юган и Юганская Обь.

Показатели улично-дорожной сети п Усть-Юган.

Таблица 7.3.1

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность у.д.с п. Усть-Юган | км | 10,85 |
| 2 | Существующие, подлежащие ремонту и реконструкции, перспективные улицы. | км | 10,85 |
|  | В том числе: - Поселковая дорога; - Главная улица; - Основная улица; - Второстепенная улица; - Проезды - Дорога общего пользования | км км км км км км | 2,5 0,42 1,7 2,1 0,8 3,2 |

Показатели улично-дорожной сети п Юганская Обь.

Таблица 7.3.2

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность у.д.с п. Юганская Обь | км | 11,9 |
| 2 | Существующие, подлежащие ремонту и реконструкции, перспективные улицы. | км | 11,9 |
|  | В том числе: - Поселковая дорога; - Главная улица; - Основная улица; - Второстепенная улица; - Проезды - Дорога общего пользования | км км км км км км | 5,9 0,85 0,95 3,5 0,8 1,58 |

В качестве дорожной одежды предлагается вариант:

  - покрытие из асфальтобетона толщиной 0,09 м,

  - основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная битумом толщиной 0,23 м.

  - дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,18 м.

## 5.4 Инженерная подготовка территории.

### 5.4.1 Организация поверхностного стока.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предлагается устроить  сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

### 5.4.2. Вертикальная планировка.

Рельеф поселения холмистый. У берегов рек перепад высот доходит до 5-6 метров. Продольные уклоны по осям проезжих частей дорог не превышают 10-15‰. Исходя из анализа рельефа территории и планировочной структуры - проектом предлагаются следующие мероприятия по вертикальной планировке:

- вертикальная планировка земельных участков под проектируемую жилую застройку предусматривает: создание уклона в сторону водоотводных лотков и обеспечения необходимого уровня возвышения над уровнем грунтовых вод;

Общие объемы по поселению составили:

общая длина водоотводных лотков: 4 902 м

общее количество труб и их длина: 15 шт / 175,8 м

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения сети водоотводящих лотков и водопропускных труб показаны на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Вертикальная планировка поселения Юганская Обь не проектируется, так как на предоставленной топографической основе отсутствуют высотные отметки.

## 5.5. Инженерное оборудование территории.

### 5.5.1. Водоснабжение.

Усть-Юган

Проектом предлагается выполнить единую централизованную систему водоснабжения посёлка с единым водозабором и водоочистными сооружениями (ВОС). Законсервировать скважины, для которых не выдерживаются зоны санитарной охраны и скважины северо-восточного жилого массива. Провести необходимые гидрогеологические изыскания, на основе которых проанализировать возможность строительства новых артезианских скважин восточнее существующей станции обезжелезивания. Произвести полную реконструкцию водопроводных очистных сооружений. Увеличить производительность ВОС до проектной мощности 555 м3/сут. Построить два резервуара чистой воды (РЧВ).

Выполнить строительство водопроводной насосной станции второго подъёма (ВНС-2) на территории ВОС. Для работы ВНС-2 в автоматическом режиме и поддержания в сетях оптимального гидравлического режима требуется установить устройство частотного регулирования (УЧР).

#### Водопроводные сети.

- произвести обследование технического состояния существующих водопроводных сетей при необходимости выполнить перекладку;

- систему водоснабжения выполнить кольцевой, включить в единое кольцо две части посёлка;

- при совместной прокладке с тепловыми сетями водопровод уложить в пенополиуретановой изоляции (ППУ);

- сети водопровода индивидуальной жилой застройки выполнить подземно из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм;

- горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных газовых нагревателей;

- выполнить гидравлическую увязку водопроводных колец.

Противопожарные мероприятия.

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно п 2.12, СНиП 2.04.02-84 - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1. Расход воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/с. На внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с (1 струя ).

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет:  (10+2,5) х 3х3,6= 135 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за  три смежных часа максимального водопотребления составляет 288 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас хранится в резервуарах,  расположенных на территории водоочистных сооружений.

На сетях водопровода установлено 15 пожарных гидрантов.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды:

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблицу 7.5.1.1. Нормы водопотребления приняты согласно распоряжению №187-рп правительства ХМАО.

Таблица 7.5.1.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами. | 482 | 500 | 260 | 130 | 169 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 720 | 762 | 155 | 118 | 142 |
| 3 | Неучтенные расходы 5%. |  |  |  | 12 | 14 |
| 4 | Поливочные нужды. |  |  | 30 | 38 | 46 |
| Всего: | 298 | 370 |
| 5 | Местная промышленность 10% |  |  | - | 30 | 37 |
| Итого по поселку: | 328 | 407 |

Юганская Обь

Проектом предлагается сохранить существующий водозабор.

Мощность скважин обеспечивает водопотребление существующей и перспективной застройки.

Для работы водозабора в автоматическом режиме предлагаем выполнить замену рабочих агрегатов на новые, установить систему автоматики и телеметрии.

Для организации централизованной системы водоснабжения поселка с подачей потребителю воды питьевого качества согласно показателей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» требуется:

-выполнить строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) блочного типа, мощностью Q=650 м3/сут;

- на  ВОС применить современную технологическую схему очистки воды с применением: аэрации (озонирования), реагентного фильтрования, ультрафиолето-бактерицидной обработки;

-выполнить строительство двух регулирующих ёмкостей (резервуаров) на объём чистой воды 220 м3 каждый, один рабочий второй резервный;

-выполнить строительство водопроводной насосной станции второго подъёма (ВНС-2) на территории ВОС.

Для работы ВНС-2 в автоматическом режиме и поддержания в сетях водопровода оптимального гидравлического режима требуется установить устройство частотного регулирования (УЧР).

-водопроводные разводящие сети выполнить из полиэтилена диаметром 110 мм;

- систему водоснабжения выполнить кольцевой;

- при совместной прокладке с тепловыми сетями водопровод выполнить в пенополиуретановой изоляции (ППУ);

- горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных газовых нагревателей;

- выполнить гидравлическую увязку водопроводных колец.

Противопожарные мероприятия.

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно п 2.12, СНиП 2.04.02-84 - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1. Расход воды на один пожар наружного пожаротушения 15 л/с. На внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с (1 струя ). На сетях водопровода установлено 5 пожарных гидрантов.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет:

(15+2,5) х 3х3,6= 190 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за  три смежных часа максимального водопотребления составляет 240 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас хранится в резервуарах,  расположенных на территории водоочистных сооружений. Количество резервуаров 4 шт.  по 60 м3

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды:

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблицу 7.5.1.1.  Нормы водопотребления приняты согласно распоряжению №187-рп правительства ХМАО.

Таблица 7.5.1.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами. | 576 | 600 | 260 | 156 | 187 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 900 | 940 | 155 | 146 | 175 |
| 3 | Неучтенные расходы 5%. |  |  |  | 15 | 18 |
| 4 | Поливочные нужды. |  |  | 20 | 30 | 36 |
| Всего: | 347 | 416 |
| 5 | Местная промышленность 10% |  |  | - | 35 | 42 |
| Итого по поселку: | 382 | 460 |

### 5.5.2. Канализация.

Усть-Юган

При принятии проектного решения были учтены все требования в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Система канализации разработана с учетом общего уклона и особенности рельефа местности. Сточные воды от индивидуальной жилой застройки  на северо-востоке собираются самотечными уличными коллекторами диаметром 160 мм в канализационную насосную станцию (КНС-3) и по напорному коллектору перекачиваются в проектный магистральный коллектор диаметром 225 мм.

Проектный магистральный коллектор d=225 мм  собирает все стоки от уличных самотечных коллекторов d=160 мм и транспортирует их на КНС-2, где они перекачиваются по двум напорным коллекторам d=110 мм на канализационные очистные сооружения.

КНС 2 и 3 выполнить колодезного типа, установить систему автоматики и телеметрии для работы в автоматическом режиме.

Проектом предлагается произвести обследование существующих сетей канализации в юго-западной части посёлка (в районе железнодорожной станции Усть-Юган)  и  определить их техническое состояние  при необходимости выполнить перекладку. Сточные воды от проектной застройки посредствам самотечных уличных коллекторов диаметром 160 мм отвести в существующую самотечную сеть и в магистральный коллектор d=200 мм, транспортируя на существующую КНС далее перекачивается по двум существующим напорным коллекторам d=150 мм на КОС.

Систему канализации выполнить из полиэтиленовых труб.

На КНС выполнить реконструкцию с учётом проектной нагрузки, установить систему автоматики и телеметрии для работы в автоматическом режиме.

Требуется  выполнить полную реконструкцию КОС.

Замена существующих КОС на КОС блочного типа мощностью Qмах.сут ≈ 400 м3/сут. Расчетные расходы сточных вод приняты равными расходам водопотребления.

Юганская Обь

В последние годы значительно повысились требования к охране водоемов от загрязнений. Обеспечить такие требования без рационального использования и очистки хозяйственно-бытовых стоков невозможно. В связи с этим требуется централизованная система водоотведения. При принятии проектного решения были учтены все требования в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- система канализации разработана с учетом общего уклона и особенности рельефа местности;

- диаметр коллекторов 160 -225 мм;

- систему канализации выполнить из полиэтиленовых труб;

- для централизованного водоотведения предусмотрено семь канализационных насосных станции (КНС), одна из которых головная насосная станция, перекачивает все стоки посёлка на КОС;

- КНС выполнить колодезного типа;

- для работы КНС в автоматическом режиме установить систему автоматики и телеметрии;

- водоотведение стоков от посёлка до канализационных очистных сооружений (КОС) выполнить по двум напорным коллекторам d-160 мм;

- северо-западнее поселка предусмотрено строительство блочных КОС блочного типа рассчитанные на полное биологическое окисление сточных вод производительностью 500 куб.м/сут.

- сброс сточных вод запроектирован ниже по течению р. Юганская Обь.

### 5.5.3. Теплоснабжение.

Усть-Юган

Источник теплоснабжения.

Проектом предусматривается замена существующих котельных  на блочную «Термаль 9000», теплопроизводительностью  9 МВт.

Котельная состоит из блок-боксов, изготовленных из теплоизоляционных сэндвич-панелей, в которых установлены водогрейные котлы с горелками со всем соответствующим оборудованием: насосная группа, система горячего водоснабжения, установка водоподготовки.

Топливом служит природный газ, резервное нефть.

Котельная полностью автоматизированная и не требует присутствия персонала.

Тепловая нагрузка жилого массива и административных зданий со второй котельной, переключается на первую.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и административные здания, многоэтажная жилая застройка.

Система теплоснабжения закрытая.

Горячее водоснабжение предусматривается от электрических и газовых водонагревателей.

Тепловые сети выполнить в пенополиуретановой  изоляции.

Теплоснабжение котеджной  застройки предусматривается от индивидукальных газовых водонагревателей.

Согласно СНиП 2.04.07- 86  расход тепла при централизованном теплоснабжении составит жилыми и общественными зданиями:

- на отопление и вентиляцию 5,627 Гкал/ч (16566,9 Гкал в год);

- на горячее водоснабжение 0,802 Гкал/ч  (6736 Гкал в год).

Суммарный расход – 6,429 Гкал/ч (23303 Гкал в год).

Тепловые сети.

Параметры теплоносителя  в тепловых сетях  95-70( С;

Прокладку трубопроводов, для вновь проектируемых объектов, выполнить надземно в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

Компенсацию температурных расширений решить с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов

Юганская Обь

Источник теплоснабжения.

Проектом предусматривается замена существующих котельных  на блочную «Термаль 9000», теплопроизводительностью  9 МВт.

Котельная состоит из блок-боксов, изготовленных из теплоизоляционных сэндвич-панелей, в которых установлены водогрейные котлы с горелками со всем соответствующим оборудованием: насосная группа, система горячего водоснабжения, установка водоподготовки.

Топливом служит природный газ, резервное нефть.

Котельная полностью автоматизированная и не требует присутствия персонала.

Централизованным теплоснабжением и ГВС обеспечиваются проектируемые общественные и административные здания, многоэтажная жилая застройка.

ГВС предусматривается от пластинчатого теплообменника установленного на узле управления у потребителя.

Система теплоснабжения закрытая.

Горячее водоснабжение для существующей жилой застройки предусматривается от электрических и газовых водонагревателей.

Прокладку тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой  изоляции.

Теплоснабжение и ГВС коттеджной  застройки предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей.

Согласно СНиП 2.04.07- 86  расход тепла при централизованном теплоснабжении составит жилыми и общественными зданиями:

- на отопление и вентиляцию 4,8 Гкал/ч (13915 Гкал в год);

- на горячее водоснабжение 1,4 Гкал/ч  (11760 Гкал в год).

Суммарный расход – 6,2 Гкал/ч ( 25675 Гкал в год).

Расход тепла с учетом тепловых потерь и нормативных утечек составляет – 7,2 Гкал/час.

Мощность источника теплоснабжения составит – 7,5 Гкал/час.

Тепловые сети.

Параметры теплоносителя  в тепловых сетях  95-70( С;

Прокладку трубопроводов, для вновь проектируемых объектов, выполнить надземно в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

Компенсацию температурных расширений решить с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

### 5.5.4. Газоснабжение.

Усть-Юган

Подача природного газа в с.п. Усть-Юган предусматривается от перспективного газопровода отвода магистрально газопровода высокого давления (МГВД) «ГПЗ Ю-Балык-Нефтеюганск» номинальным давлением 7,5 МПа.

Для подачи газа в п. Усть-Юган и п. Юганская Объ предусматривается установка газораспределительной станции (ГРС).

Система газоснабжения с.п. Усть-Юган принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

При выходе из строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. Ст.), высокое (II-категории) 0,6 МПа, высокое (I-категории) 1,2 МПа (в Юганскую Объ);

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые;

- материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально – бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СниП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Природный газ остается основным топливом для источников тепла – котельных.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в  каждом здании.

Для понижения давления газа от высокого до низкого применяются газо-регуляторные пункты (ГРП):

- ГРПН-300-6  с регулятором давления РДУ-32 на участках  № 1, 2 (4 штуки):

- давление на входе 0,05-0,6 МПа;

- давление на выходе 1,2-3,5 кПа;

- расход газа до 155 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

- масса 90 кг;

Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Газпроммаш»», г. Саратов.

- ГРП-1  с регулятором давления РДБК1-25В устанавливается у ГРС (1 шт) для снижения давления газа в сети с 1,2 МПа до 0,6 МПа:

- давление на входе 1,2 МПа;

- давление на выходе 0,6 Па;

- расход газа до 2000 м3/ч при входном давлении 1,2 МПа;

- масса 210 кг;

Для подключения газовых сетей с.п. Юганская Объ к МГВД предусматривается установка блочной газораспределительной станции (ГРС).

ГРС «Газпромаш»-5 ТУ 3696-037-36214188-2001 с номинальным расходом газа до 5 000 м3/час в утепленном блок-боксе;

- давление на входе 1,2-7,5 МПа;

- давление на выходе 1,2-0,3 МПа;

Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Газпроммаш»», г. Саратов.

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) приняты не более 1,8 кПа, в том числе в распределительных газопроводах 1,2 Па, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах  0,6 кПа.

Максимальному давлению газа перед приборами будет соответствовать максимальная тепловая нагрузка, а минимальному - минимальная тепловая нагрузка.

СП разрешает устанавливать величину максимального давления газа в распределительных газопроводах низкого давления (после ГРП) 3 кПа при номинальном давлении газа у приборов 2 кПа.

Минимальная величина давления газа в сетях должна составлять 1,2 кПа. с учетом 10% запаса на местные сопротивления (при потерях давления в уличных сетях 1 кПа), рабочий перепад давления составляет  1 кПа/1,1=0,91 кПа.

При известном перепаде давления, расходе газа и длины трубопроводов определяются диаметры сетей газопроводов.

Расчет потребления газа (жилые дома)

| N п/п | Назначение | Этажность | Площадь общая, м2 | Количество проживающих, чел | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 участок |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектная застройка | 1,2 | 8280 | 331 | 99351 | 55,2 |
| 1.2 | Существующая застройка | 1 | 6028 | 754 | 226200 | 125,6 |
|  | 2 участок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектная застройка | 1,2 | 14313 | 573 | 171900 | 95,5 |
| 2.2 | Существующая застройка | 1 | 3728 | 466 | 139800 | 77,6 |
|  | Итого |  |  |  | 637251 | 353,9 |

Расчет потребления газа (котельные)

| N п/п | Назначение | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 2912875 | 803 |
|  | Итого |  |  |

Итоговый расход газа:

- часовой – 1 162,9 м3

- годовой -  3 550 126м3

Юганская Обь

Подача природного газа в п. Юганская Обь предусматривается от перспективного газопровода отвода от ГРС п Усть-Юган, номинальным давлением 1,2 МПа..

Система газоснабжения с.п. Усть-Юган принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, а также и то, что при выходе из строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. Ст.), высокое (II-категории) 0,6 МПа, высокое (I-категории) 1,2 МПа ;

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые;

- материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально – бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СниП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Одноэтажный жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением осуществляется  от индивидуальных газовых водонагревателей.

Многоэтажная застройка обеспечивается газом для пищеприготовления.

Охват одноэтажной и многоэтажной  застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Природный газ остается основным топливом для источников тепла – котельных.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в  каждом здании.

Для понижения давления газа от высокого до низкого применяются газо-регуляторные пункты (ГРП):

- ГРПН-300-6  с регулятором давления РДУ-32   (2 штуки):

- давление на входе 0,05-0,6 МПа;

- давление на выходе 1,2-3,5 кПа;

- расход газа до 155 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

- масса 90 кг;

Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Газпроммаш»», г. Саратов.

- ГРП-1  с регулятором давления РДБК1-25В (1 шт):

- давление на входе 1,2 МПа;

- давление на выходе 0,6 Па;

- расход газа до 2000 м3/ч при входном давлении 1,2 МПа;

- масса 210 кг;

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) приняты не более 1,8 кПа, в том числе в распределительных газопроводах 1,2 Па, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах  0,6 кПа.

Максимальному давлению газа перед приборами будет соответствовать максимальная тепловая нагрузка, а минимальному - минимальная тепловая нагрузка.

СП разрешает устанавливать величину максимального давления газа в распределительных газопроводах низкого давления (после ГРП) 3 кПа при номинальном давлении газа у приборов 2 кПа.

Минимальная величина давления газа в сетях должна составлять 1,2 кПа. с учетом 10% запаса на местные сопротивления (при потерях давления в уличных сетях 1 кПа), рабочий перепад давления составляет  1 кПа/1,1=0,91 кПа.

При известном перепаде давления, расходе газа и длины трубопроводов определяются диаметры сетей газопроводов.

Расчет потребления газа (жилые дома)

| N п/п | Назначение | Этажность | Площадь общая, м2 | Количество проживающих, чел | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проектная многоквартирная застройка | 2,3 | 14265 | 648 | 77 760 | 43,2 |
| 1.1 | Проектная одноквартирная застройка | 2 | 10408 | 473 | 141 900 | 78,8 |
| 1.2 | Существующая застройка | 1,2 | 4082 | 292 | 87 600 | 48,6 |
|  | Итого |  |  |  | 307 260 | 170,6 |

Расчет потребления газа (котельные)

| N п/п | Назначение | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 3 209 375 | 775 |
|  | Итого |  |  |

Итоговый расход газа:

- часовой -945,6  м3

- годовой -  3 516 635 м3

### 5.5.5. Электроснабжение.

Усть-Юган

Проектом предусматривается изменение существующей схемы электроснабжения направленное на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Предлагается запитать поселок от подстанции пласта Б 10 полностью, с использованием в качестве резервного питания линию электроснабжения железной дороги.

Схемы расключений и мощность подстанции пласта Б 10, определяются на стадии дальнейшего проектирования.

Проектом предполагается использование существующих сетей 6 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности. Суммарная длина проектируемых участков сети

6 кВ равна 1540 м.

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением  самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения. Вводы в жилые дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории.

Детские учреждения, учебные заведения с количеством учащихся более 200 человек, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.

Для определения расчетных электрических нагрузок по п. Усть-Юган выполнен расчет по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 7.5.5.1. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Мощности проектируемых подстанций:

ТП 2н – 250 кВА.

ТП 7н – 100 кВА;

Таблица 7.5.5.1.

Расчет электрических нагрузок

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | Ксм | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП - 17 (630 кВА) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 481,1 | 0,02 |  | 0,9 | 8,66 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 654,2 | 0,02 |  | 0,9 | 11,78 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 656,8 | 0,02 |  | 0,9 | 11,82 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 657,6 | 0,02 |  | 0,9 | 11,84 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 662,7 | 0,02 |  | 0,9 | 11,93 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 948,8 | 0,02 |  | 0,9 | 17,08 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 951,7 | 0,02 |  | 0,9 | 17,13 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 952,6 | 0,02 |  | 0,9 | 17,15 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 327,1 | 0,02 |  | 0,9 | 5,89 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 681,4 | 0,02 |  | 0,9 | 12,27 |
| 11 | Администрация | 1 | 304,7 |  | 13,71 | 0,6 | 8,23 |
| 12 | Детский сад "Чебурашка" | 1 | 337,2 |  | 6,74 | 0,8 | 5,40 |
| 13 | Железнодорожный вокзал | 1 | 203,3 |  | 9,15 | 0,6 | 5,49 |
| 14 | ФАП | 1 | 194,6 |  | 8,76 | 0,7 | 6,13 |
| 15 | Клуб | 2 | 1067,2 |  | 48,02 | 0,8 | 38,42 |
| 16 | Магазин | 1 | 336,9 |  | 44,47 | 0,8 | 35,58 |
| 17 | Магазин | 1 | 202,4 |  | 26,72 | 0,8 | 21,37 |
| 18 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 101,4 | 0,0 |  | 0,9 | 1,8 |
| 19 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 101,4 | 0,0 |  | 0,9 | 1,8 |
| 20 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 101,4 | 0,0 |  | 0,9 | 1,8 |
| 21 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,0 |  | 0,9 | 1,8 |
| 22 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,0 |  | 0,9 | 1,8 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 481,4 | 0,0 |  | 0,9 | 8,7 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 654,6 | 0,0 |  | 0,9 | 11,8 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1422,2 | 0,0102 |  | 0,9 | 13,06 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1422,7 | 0,0102 |  | 0,9 | 13,06 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1422,0 | 0,0102 |  | 0,9 | 13,05 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1422,2 | 0,0102 |  | 0,9 | 13,06 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1423,0 | 0,0102 |  | 0,9 | 13,06 |
| Итого по ТП – 17 | 341,01 |
| ТП – 2н (250 кВА) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 653,8 | 0,0 |  | 0,9 | 11,8 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 655,0 | 0,0 |  | 0,9 | 11,8 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1147,0 | 0,0102 |  | 0,9 | 10,53 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1147,0 | 0,0102 |  | 0,9 | 10,53 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1147,0 | 0,0102 |  | 0,9 | 10,53 |
| 6 | Гаражи | 1 | 504,6 |  | 18,17 | 0,7 | 12,72 |
| 7 | Гаражи | 1 | 504,6 |  | 18,17 | 0,7 | 12,72 |
| 8 | Гаражи | 1 | 504,6 |  | 18,17 | 0,7 | 12,72 |
| 9 | ВОС |  |  |  | 80 | 0,8 | 64 |
| Итого по ТП – 2н | 157,3 |
| ТП - 3 (160 кВА) |
| 1 | Дом священика | 1 | 27,2 | 0,02 |  | 0,9 | 0,49 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 310,9 | 0,02 |  | 0,9 | 5,60 |
| 3 | Пожарная часть | 1 | 901,7 |  | 40,58 | 0,7 | 28,40 |
| 4 | КОС |  |  |  | 60 | 0,8 | 48 |
| 5 | Склад | 1 | 403,6 |  | 14,53 | 0,7 | 10,17 |
| 6 | Склад | 2 | 403,6 |  | 14,53 | 0,7 | 10,17 |
| Итого по ТП – 3 | 102,83 |
| ТП - 4 (250 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 64,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,16 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 65,3 | 0,02 |  | 0,9 | 1,18 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 66,4 | 0,02 |  | 0,9 | 1,20 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 66,8 | 0,02 |  | 0,9 | 1,20 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 70,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,27 |
| 6 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 130,5 | 0,02 |  | 0,9 | 2,35 |
| 7 | Магазин | 1 | 133,8 |  | 17,66 | 0,8 | 14,13 |
| 8 | Магазин | 1 | 170,8 |  | 22,55 | 0,8 | 18,04 |
| 9 | Магазин | 1 | 133,8 |  | 17,66 | 0,8 | 14,13 |
| 10 | Баня, прачечная | 2 | 674,9 |  | 30,37 | 0,7 | 21,26 |
| 11 | Котельная |  |  |  | 49,5 | 0,8 | 39,6 |
| Итого по ТП – 4 | 115,51 |
| ТП - 5 (160 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 60,4 | 0,02 |  | 0,9 | 1,09 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 61,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,11 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 66,3 | 0,02 |  | 0,9 | 1,19 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 67,4 | 0,02 |  | 0,9 | 1,21 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,23 |
| 6 | Школа | 1 | 1496,1 |  | 21,94 | 0,4 | 8,78 |
| Итого по ТП – 5 | 14,61 |
| ТП - 6 (630 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 41,0 | 0,02 |  | 0,9 | 0,74 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 41,1 | 0,02 |  | 0,9 | 0,74 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 61,4 | 0,02 |  | 0,9 | 1,11 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,23 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,23 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,23 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,23 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 88,9 | 0,02 |  | 0,9 | 1,60 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 141,4 | 0,02 |  | 0,9 | 2,55 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 186,3 | 0,02 |  | 0,9 | 3,35 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 346,8 | 0,02 |  | 0,9 | 6,24 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 692,8 | 0,02 |  | 0,9 | 12,47 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 692,8 | 0,02 |  | 0,9 | 12,47 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 692,8 | 0,02 |  | 0,9 | 12,47 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 694,2 | 0,02 |  | 0,9 | 12,50 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 694,2 | 0,02 |  | 0,9 | 12,50 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 694,4 | 0,02 |  | 0,9 | 12,50 |
| 18 | Административное здание, Дом Быта | 2 | 674,9 |  | 30,37 | 0,6 | 18,22 |
| 19 | Магазин | 1 | 141,4 |  | 18,66 | 0,8 | 14,93 |
| 20 | Детский сад | 2 | 674,9 |  | 13,50 | 0,8 | 10,80 |
| 21 | Сберкасса. Библиотека | 1 | 135,8 |  | 6,11 | 0,6 | 3,67 |
| 22 | Почта.телеграф | 1 | 71,3 |  | 3,21 | 0,6 | 1,93 |
| 23 | Кафе | 1 | 68,6 |  | 3,09 | 0,7 | 2,16 |
| Итого по ТП – 6 | 147,86 |
| ТП – 7н (100 кВА) |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,5 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101,6 | 0,02 |  | 0,9 | 1,83 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 191,7 | 0,02 |  | 0,9 | 3,45 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 191,7 | 0,02 |  | 0,9 | 3,45 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 191,8 | 0,02 |  | 0,9 | 3,45 |
| 26 | Общежитие | 1 | 191,6 | 0,02 |  | 0,9 | 3,45 |
| 27 | КНС |  |  |  | 15 | 0,9 | 13,50 |
| Итого по ТП – 7н | 67,51 |
| Итого по п. Усть-Юган | 946,63 |

Суммарная электрическая нагрузка по п. Усть-Юган составляет 0,95 МВт, с учетом промышленных нагрузок и потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагрузку 1,35 МВт.

Юганская Обь

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Проектом предполагается использование существующих сетей 6 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности.

Суммарная длина проектируемых участков сети 6 кВ равна 500 м.

Необходим перенос трансформаторных подстанций в связи с обновлением жилой и общественной застройки.

При мощностях существующих трансформаторных подстанций, не удовлетворяющих расчетным, необходимо переоборудование этих ТП.

Трансформаторные подстанции мощностью:

ТП-1н (1х630 кВА);

ТП-2н (2х250 кВА);

ТП-3н (2х630 кВА);

ТП-4н (2х160 кВА)

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки.

Распределительные сети  выполнить на железобетонных опорах с применением алюминиевого провода различного сечения, а так же самонесущего изолированного провода СИП 2.

Вводы в жилые дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории.

Детские учреждения, учебные заведения, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, Канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.

Для определения расчетных электрических нагрузок по п. Юганская Обь выполнен расчет по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 7.5.5.1.

По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Таблица 7.5.5.1.

Расчет электрических нагрузок

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | Ксм | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП – 1н (630 кВА ) |
| Магазин | 1 | 83 |  |  | 10,96 | 0,8 | 8,76 |
| социальный центр | 1 | 155 |  |  | 6,98 | 0,6 | 4,19 |
| Гостиница | 2 | 190 |  |  | 8,55 | 0,7 | 5,99 |
| прачечная,химчистка | 1 | 292 |  |  | 38,54 | 0,8 | 30,84 |
| Почта, сбербанк,узел связи | 1 | 108 |  |  | 14,26 | 0,8 | 11,40 |
| АТС | 1 | 688 |  |  | 30,96 | 0,6 | 18,58 |
| Баня на 50 мест | 1 | 354,3 |  |  | 46,77 | 0,8 | 37,41 |
| Пекарня | 1 | 168,2 |  |  | 32,80 | 0,8 | 26,24 |
| рынок | 1 | 474 |  |  | 62,57 | 0,8 | 50,05 |
| Вахтовое общежитие | 1 | 998 | 0,02 |  |  | 0,9 | 17,96 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 244 | 0,02 |  |  | 0,9 | 4,39 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 244 | 0,02 |  |  | 0,9 | 4,39 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 244 | 0,02 |  |  | 0,9 | 4,39 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 906 | 0,02 |  |  | 0,9 | 16,31 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 906 | 0,02 |  |  | 0,9 | 16,31 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 906 | 0,02 |  |  | 0,9 | 16,31 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 591,4 | 0,02 |  |  | 0,9 | 10,65 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 906 | 0,02 |  |  | 0,9 | 16,31 |
| Итого по ТП - 1 | 358,1 |
| ТП – 2н (250 кВА ) |
| Одноквартирный жилой дом | 1 | 71,9 | 0,02 |  |  | 0,9 | 1,29 |
| Одноквартирный жилой дом | 1 | 74,6 | 0,02 |  |  | 0,9 | 1,34 |
| Одноквартирный жилой дом | 1 | 77,6 | 0,02 |  |  | 0,9 | 1,40 |
| Одноквартирный жилой дом | 1 | 71,4 | 0,02 |  |  | 0,9 | 1,29 |
| Одноквартирный жилой дом | 1 | 72,2 | 0,02 |  |  | 0,9 | 1,30 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 906 | 0,02 |  |  | 0,9 | 16,31 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 906 | 0,02 |  |  | 0,9 | 16,31 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 2004 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 18,40 |
| школьные мастерские | 1 | 226 |  |  | 8,14 | 0,7 | 5,70 |
| теплый переход | 2 | 227 |  |  | 8,17 | 0,7 | 5,72 |
| Детский сад на 200 мест | 1 | 640 |  |  | 12,80 | 0,8 | 10,24 |
| школа | 1 | 1076 |  |  | 15,78 | 0,4 | 6,31 |
| Бассейн | 2 | 1441,6 |  |  | 64,87 | 0,8 | 51,90 |
| Итого по ТП - 2 | 192,22 |
| ТП – 3н (630 кВА ) |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 424,6 | 0,02 |  |  | 0,9 | 7,64 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 212,3 | 0,02 |  |  | 0,9 | 3,82 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 212,3 | 0,02 |  |  | 0,9 | 3,82 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 181,5 | 0,02 |  |  | 0,9 | 3,27 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 184,9 | 0,02 |  |  | 0,9 | 3,33 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 |  |  | 0,9 | 2,88 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 2237,5 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 20,54 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 2275 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 20,88 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 2275 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 20,88 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 2275 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 20,88 |
| Магазин | 1 | 47 |  |  | 6,20 | 0,8 | 4,96 |
| Амбулатория | 2 | 592 |  |  | 26,64 | 0,7 | 18,65 |
| храм | 1 | 268 |  |  | 12,06 | 0,6 | 7,24 |
| Магазин,столовая-кафе | 1 | 297 |  |  | 39,20 | 0,8 | 31,36 |
| Клуб на 200 мест | 1 | 1039 |  |  | 46,76 | 0,8 | 37,40 |
| Кафе | 1 | 174 |  |  | 7,83 | 0,7 | 5,48 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс | 2 | 2873,6 |  |  | 129,31 | 0,8 | 103,45 |
| Итого по ТП - 3 | 414,42 |
| ТП – «КОС» (160 кВА) |  |
| КОС |  |  |  |  | 100 | 0,8 | 80 |
| Итого по п. Юганская Обь | 1044,7 |

Суммарная электрическая нагрузка по п. Юганская Обь составляет 1,05 МВт, с учетом промышленных нагрузок и потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагрузку 1,30 МВт.

## 5.6. Охрана окружающей среды.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов п. Усть-Юган.

Таблица 7.6.1.

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС | 150 | Обваловка, для предотвращения подтопления и попадания поверхностного стока в реку |
| 2 | ГРС | 150 | Совершенствование технологического оборудования и оснащение газоочистными установками. Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 3 | Промысловые газо- и нефтепровод | 150 | Совершенствование электрохимической защиты трубопроводов от коррозии и дистанционный контроль их состояния. Строгая регламентация и своевременные ремонт и замена коррозийных, аврийно-опасных участков трубопроводов |
| 4 | МГВД | 100 | Совершенствование электрохимической защиты трубопроводов от коррозии и дистанционный контроль их состояния |
| 5 | Радиорелейная станция | 100 | Ограничение мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 6 | Ремонтные мастерские | 100 | Шумозащита за счет зеленых насаждений |
| 7 | Железная дорога | 100 | Использование шумозащитных барьеров, втом числе специального озеленения, размещаемых между железной дорогой и кварталами жилой застройки |
| 8 | Котельная | 50 | Перевод котельных на газовое топливо. Совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками. Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 9 | Складские помещения | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 10 | Пожарная часть | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 11 | Баня, прачечная | 25 | Сокращение размеров СЗЗ до 25м при условии использования электрических тенов, и уменьшения количества мест Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 12 | ГРП | 20 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 13 | Гаражи | 10, 15, 25 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |

Санитарно-защитные зоны объектов п. Юганская Обь

Таблица 7.6.1.

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО | 500 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 2 | Нефтяные скважины | 300, 100 | Ширина СЗЗ 100 метров устанавливается для нефтяных скважин расстояние от которых до жилой застройки меньше, чем минимальный размер СЗЗ принятый для промышленных предприятий этого класса. Эксплуатация этих скважин должна быть прекращена, сами скважины законсервированы, а территория, на которой они расположены рекультивирована. От остальных скважин устанавливается СЗЗ размером 300 метров в соответсвии с требованиями и нормами по охране окружающей среды. |
| 3 | КОС | 150 | Обваловка, для предотвращения подтопления и попадания поверхностного стока в реку |
| 4 | Котельная | 50 | Перевод на газовое топливо. Совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками. |
| 5 | Причал | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 6 | Прачечная, химчистка | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 7 | Баня | 25 | Сокращение размеров СЗЗ до 25м при условии использования электрических тенов, и уменьшения количества мест для посетителей. |
| 8 | Пекарня | 25 | Сокращение размеров СЗЗ при условии производственной мощности до 1,5 т. хлеба в сутки. |
| 9 | ГСК | 15, 25 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 10 | Газораспределительный пункт | 20 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 11 | Железная дорога | 50, 100 | Пыле- и шумозащита, за счет создания барьеров из зеленых насаждений |

Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект.

## 5.6.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

  - перевод котельных на более безопасное газовое топливо;

  - газификация индивидуальной жилой застройки;

  - организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон;

  - проведение работ по нормированию выбросов;

  - контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов 3В.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия на период наступления неблагоприятных метеорологических условий разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

## 5.6.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Гидрографическая сеть в окрестностях поселка Усть-Юган представлена протоками Очимкина и Глянкипоктыпсал и  временными водотоками и водоемами, образующимися после таяния снега, паводков и дождей.

Загрязнение водоемов усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона протоки Очимкина, протоки Глянкипоктыспал и других водотоков расположенных в окресностях п. Усть-Юган – 50 метров. Прибрежная защитная полоса – 35 метров.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимаем равным 30 метрам, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" запрещается:

  - размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

  - все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

  - прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

  - организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

  - организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

  - предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

  - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние  водных ресурсов п. Усть-Юган.

Гидрографическая сеть в окрестностях поселка Юганская Обь представлена протокой Юганская Обь и  малыми водотоками и водоемами. Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты. Значительный вклад в загрязнение протоки Юганская Обь вносит территория нефтяных месторождений расположенных вблизи водоохраной зоны. В результате смыва поверхностными водами с этой территории в реку попадают нефтепродукты и токсичные соединения.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона протоки Юганская Обь – 100 метров, малых водотоков– 50 метров. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов – 35 метров.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимаем равным 30 метрам, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" запрещается:

  - размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

  - все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

  - прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

  - организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

  - организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

  - предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

  - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние  водных ресурсов и общую экологическую обстановку в п. Юганская Обь.

## 5.6.3. Охрана и рациональное использование почв.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

  - разработке месторождений полезных ископаемых;

  - прокладке трубопроводов различного назначения;

  - складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;

  - ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ №525 и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22 декабря 1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

  - произвести рекультивацию земель, где ранее располагались несанкционированные свалки, канализационные очистные сооружения и гаражи;

  - организация полигона твердо-бытовых отходов;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

  - учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями;

  - ликвидация участков затопления и подтопления;

организация химического и бактериологического исследования почв.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

п. Усть-Юган

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2006 г. | Первая очередь строительства (10 лет) | Расчетный срок (25 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ п. Усть-Юган |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах поселка | га | 174,64 |  | 174,64 |
|  |  | % | 100,0 |  | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.2 | жилые зоны | га | 9,20 |  | 25,68 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 5,3 |  | 14,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.2.1 | индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | га | 9,20 |  | 15,71 |
|  |  | % от жилой зоны | 100 |  | 61,18 |
| 1.2.2 | жилой застройки средней этажности | га | - |  | 9,97 |
|  |  | % от жилой зоны | - |  | 38,82 |
| 1.3. | общественно-деловые зоны | га | 2,27 |  | 6,23 |
|  |  | (…) | 1,3 |  | 3,57 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.3.1 | административно-делового назначения | га | 0,24 |  | 0,73 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 10,57 |  | 11,72 |
| 1.3.2 | социально-бытового назначения | га | 0,09 |  | 1,10 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 3,96 |  | 17,66 |
| 1.3.3 | торгового назначения | га | 0,05 |  | 0,56 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 2,20 |  | 8,99 |
| 1.3.4 | учебно-образовательного назначения | га | 1,16 |  | 1,99 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 51,14 |  | 31,94 |
| 1.3.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,38 |  | 1,14 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 16,74 |  | 18,30 |
| 1.3.6 | здравоохранения | га | - |  | 0,048 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | - |  | 0,77 |
| 1.3.7 | соцобеспечения | га | - |  | - |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | - |  | - |
| 1.3.8 | спортивного назначения | га | 0,36 |  | 0,67 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 15,86 |  | 10,75 |
| 1.4 | производственные зоны | га | 0,13 |  | 2,55 |
|  |  | (…) | 0,07 |  | 1,46 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.4.1 | коммунально-складского назначения | га | 0,13 |  | 2,55 |
|  |  | % от производственной зоны | 100 |  | 100 |
| 1.5 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 2,10 |  | 2,75 |
|  |  | (…) | 1,2 |  | 1,57 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.5.1 | энергообеспечения | га | 0,61 |  | 0,86 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | 29,05 |  | 31,27 |
| 1.5.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 1,30 |  | 1,61 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | 61,90 |  | 58,55 |
| 1.5.3 | связи | га | 0,19 |  | 0,28 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | 9,05 |  | 10,18 |
| 1.6 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 53,68 |  | 48,78 |
|  |  | (…) | 30,73 |  | 27,93 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.6.1 | внешнего транспорта | га | 11,81 |  | 22,30 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | 22,00 |  | 45,72 |
| 1.6.2 | улично-дорожной сети | га | 41,87 |  | 25,99 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | 78,00 |  | 53,28 |
| 1.6.3 | Индивидуального транспорта | га | - |  | 0,49 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | - |  | 1,00 |
| 1.7 | рекреационные зоны | га | 100,89 |  | 68,49 |
|  |  | (…) | 57,77 |  | 39,22 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.7.1 | мест отдыха общего пользования | га | - |  | 1,73 |
|  |  | % от рекреационной зоны | - |  | 2,53 |
| 1.7.2 | городских природных территорий | га | 100,89 |  | 66,75 |
|  |  | % от рекреационной зоны | 100,0 |  | 97,47 |
| 1.8 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 7,43 |  | 5,86 |
|  |  | (…) | 4,25 |  | 3,36 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.8.1 | сельхоз. угодий | га | 7,43 |  | 5,86 |
|  |  | % от зоны сельскохозяйственного использования | 100 |  | 100 |
| 1.8.2 | животноводства | га | - |  | - |
|  |  | % от зоны сельскохозяйственного использования | - |  | - |
| 1.9 | Зоны специального назначения | га | 1,75 |  | 5,38 |
|  |  | (…) | 1,00 |  | 3,08 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.9.1 | ритуального назначения | га | 1,75 |  | 5,38 |
|  |  | % от зоны специального назначения | 100 |  | 100 |
| 1.10 | Зоны акваторий | га | 9,01 |  | 7,07 |
|  |  | (…) | 5,16 |  | 4,05 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.10.1 | городских акваторий | га | 9,01 |  | 7,07 |
|  |  | % от зоны акваторий | 100 |  | 100 |
|  |  | % от зоны перераспределения земель | - |  | - |
| 1.11 | Зона фонда перераспределения земель | га | - |  | 1,85 |
|  |  | (…) | - |  | 1,06 |
| 1.11.1 | Перспективного освоения (по генплану) | га | - |  | 1,85 |
|  |  | % от зоны перераспределения земель | - |  | 100 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ (на 2005 г.) |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 1202 | 1251 | 1262 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 4 | 1 |
| 2.2. | Плотность населения | га на чел. | 0,008 |  | 0,02 |
| 2.3. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 285 | 258 | 252 |
|  |  | % от общей численности населения | 23,71 | 20,62 | 19,97 |
| 2.3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 860 | 888 | 789 |
|  |  | % от общей численности населения | 71,55 | 70,98 | 62,52 |
| 2.3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 57 | 105 | 221 |
|  |  | % от общей численности населения | 4,74 | 8,40 | 17,51 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | кв. м. общей площади квартир | 9128 | 22390 | 31556 |
|  |  | количество домов | 87 | 94 | 138 |
|  |  | рост (падение) от общей площади | - | 13262 | 9166 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 3947 | 3811 | 7113 |
|  |  | количество домов | 67 | 56 | 92 |
|  |  | % от общей площади | 43,24 | 17,02 | 22,54 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 819 | 878 | 878 |
|  |  | количество домов | 6 | 6 | 6 |
|  |  | % от общей площади | 8,97 | 3,92 | 2,78 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 3823 | 5786 | 6362 |
|  |  | количество домов | 12 | 18 | 21 |
|  |  | % от общей площади | 41,88 | 25,84 | 20,16 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | кв. м. общей площади квартир | - | 4816 | 6125 |
|  |  | количество домов | - | 7 | 9 |
|  |  | % от общей площади | - | 21,51 | 19,41 |
|  | Многоквартирный 3 эт. | кв. м. общей площади квартир | - | 6560 | 10539 |
|  |  | количество домов | - | 5 | 8 |
|  |  | % от общей площади | - | 29,30 | 33,40 |
|  | Общежитие 1 эт. | Кв. М. Общей площади квартир | 539 | 539 | 539 |
|  |  | количество домов | 2 | 2 | 2 |
|  |  | % от общей площади | 5,90 | 2,41 | 1,71 |
|  | в том числе в общем объеме жилфонда |  |  |  |  |
| 3.2 | Общий объем убыли жилищного фонда | кв. м. общей площади квартир | - | 599 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 17 | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 3.3 | Сущ. сохраняемый жилфонд | кв. м. общей площади квартир | 8529 |  |  |
|  |  | кол-во домов | 70 |  |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - |  |  |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | кв. м. общей площади квартир | 433 | 13428 | 9166 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 19 | 44 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м. / чел. | 8 | 18 | 25 |

7.  Основные технико-экономические показатели  проекта

п Юганская Обь

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2005 г. | Первая очередь строительства (10 лет) | Вторая очередь строительства | Расчетный срок (25 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ п. Юганская Обь (в границах МО) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах поселка | га | 188,29 |  |  | 188,11 |
|  |  | % | 100 |  |  | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.2 | жилые зоны | га | 16,34 |  |  | 15,12 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 9 |  |  | 8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилая застройка средней этажности | га | 2,6 |  |  | 4,11 |
|  |  | % от жилой зоны | 16 |  |  | 27 |
| 1.2.2 | индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | га | 13,74 |  |  | 11,00 |
|  |  | % от жилой зоны | 84 |  |  | 73 |
| 1.3. | общественно-деловые зоны | га | 3,0 |  |  | 7,49 |
|  |  | (…) | 2 |  |  | 4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | административно-делового назначения | га | 0,19 |  |  | - |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 6 |  |  | - |
| 1.3.2 | социально-бытового назначения | га | 0,51 |  |  | 1,96 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 17 |  |  | 26 |
| 1.3.3 | торгового назначения | га | 0,1 |  |  | 0,58 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 3 |  |  | 8 |
| 1.3.4 | учебно-образовательного назначения | га | 1,58 |  |  | 2,48 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 53 |  |  | 33 |
| 1.3.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,27 |  |  | 1,42 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 9 |  |  | 19 |
| 1.3.6 | спортивного назначения | га | - |  |  | 0,74 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | - |  |  | 10 |
| 1.3.7 | здравоохранения | га | 0,26 |  |  | 0,24 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 9 |  |  | 3 |
| 1.3.8 | соцобеспечения | га | 0,088 |  |  | 0,073 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 3 |  |  | 1 |
| 1.4 | производственные зоны | га | 16,63 |  |  | 16,08 |
|  |  | (…) | 9 |  |  | 8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | промышленности | га | 16,63 |  |  | 16,08 |
|  |  | % от производственной зоны | 100 |  |  | 100 |
| 1.5 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 1,32 |  |  | 1,16 |
|  |  | (…) | 1 |  |  | 1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | энергообеспечения | га | - |  |  | 0,51 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | - |  |  | 43 |
| 1.5.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 1,32 |  |  | 0,65 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | 100 |  |  | 57 |
| 1.6 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 10,68 |  |  | 26,2 |
|  |  | (…) | 6 |  |  | 14 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | внешнего транспорта | га | 10,68 |  |  | 6,13 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | 100 |  |  | 24 |
| 1.6.2 | индивидуального транспорта | га | - |  |  | 1,58 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | - |  |  | 6 |
| 1.6.3 | улично-дорожной сети | га | - |  |  | 18,39 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | - |  |  | 70 |
| 1.7 | рекреационные зоны | га | 97,44 |  |  | 102,91 |
|  |  | (…) | 52 |  |  | 55 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | мест отдыха общего пользования | га | - |  |  | 3,91 |
|  |  | % от рекреационной зоны | - |  |  | 4 |
| 1.7.2 | природных территорий | га | 97,44 |  |  | 99,0 |
|  |  | % от рекреационной зоны | 100 |  |  | 96 |
| 1.8 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 17,44 |  |  | 9,54 |
|  |  | (…) | 9 |  |  | 5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | сельхоз. угодий | га | 17,44 |  |  | 9,54 |
|  |  | % от зоны сельскохозяйственного использования | 100 |  |  | 5 |
| 1.9 | Зоны специального назначения | га | - |  |  | - |
|  |  | (…) | - |  |  | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Зоны акваторий | га | 9,98 |  |  | 9,64 |
|  |  | (…) | 5 |  |  | 5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Государственных акваторий | га | 3,17 |  |  |  |
|  |  | % от зоны акваторий | 32 |  |  |  |
| 1.10.2 | городских акваторий | га | 6,81 |  |  | 9,64 |
|  |  | % от зоны акваторий | 68 |  |  | 100 |
| 1.11 | Зоны фонда перераспределения городских земель | га | 0,089 |  |  | - |
|  |  | (…) | 1 |  |  | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | размещения объектов рынка недвижимости | га | 0,089 |  |  | - |
|  |  | % от зоны перераспределения земель | 100 |  |  | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ (на 01.06.2004 г.) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 1476 | 1512 | 1537 | 1540 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 2 | 4 | 4 |
| 2.2. | Плотность населения | га на чел. | 0,011 |  |  | 0,009 |
| 2.3. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 352 | 324 | 316 | 296 |
|  |  | % от общей численности населения | 24 | 21 | 21 | 19 |
| 2.3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. (%) | 1056 | 1066 | 1093 | 975 |
|  |  | % от общей численности населения | 72 | 71 | 71 | 63 |
| 2.3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. (%) | 68 | 122 | 128 | 269 |
|  |  | % от общей численности населения | 5 | 8 | 8 | 17 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | кв. м. общей площади квартир | 21 305 | 25 341 | 29 891 | 33 687 |
|  |  | количество домов | 112 | 127 | 122 | 114 |
|  |  | рост (падение) от общей площади | - | 19 | 40 | 58 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 889 | 643 | 556 | 368 |
|  |  | количество домов | 13 | 9 | 7 | 5 |
|  |  | % от общей площади | 4 | 2 | 2 | 1 |
|  | двухквартирный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 12 953 | 9 852 | 6 253 | 791 |
|  |  | количество домов | 85 | 63 | 38 | 4 |
|  |  | % от общей площади | 61 | 39 | 21 | 2 |
|  | индивидуальный 2 эт. | кв. м. общей площади квартир | - | 6 812 | 10 492 | 14 972 |
|  |  | количество домов | - | 41 | 64 | 92 |
|  |  | % от общей площади | - | 27 | 35 | 44 |
|  | многоквартирный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 3 374 | 3038 | 2140 | 1 016 |
|  |  | количество домов | 11 | 10 | 6 | 2 |
|  |  | % от общей площади | 16 | 12 | 7 | 3 |
|  | многоквартирный 2 эт. | кв. м. общей площади квартир | 1 814 | 2720 | 3624 | 5 436 |
|  |  | количество домов | 2 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | % от общей площади | 9 | 11 | 12 | 16 |
|  | многоквартирный 3 эт. | кв. м. общей площади квартир | 2 275 | 2275 | 6825 | 11 102 |
|  |  | количество домов | 1 | 1 | 3 | 5 |
|  |  | % от общей площади | 11 | 9 | 23 | 33 |
|  | в том числе в общем объеме жилфонда |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м. общей площади квартир | - | 3 682 | 6 398 | 6 775 |
|  |  | кол-во домов | - | 27 | 33 | 40 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 14 | 22 | 20 |
| 3.3 | Сущ. сохраняемый жилфонд | тыс. кв. м. общей площади квартир | - | 17 623 | 11 225 | 4 449 |
|  |  | кол-во домов | - | 85 | 79 | 12 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 67 | 38 | 13 |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м. общей площади квартир | - | 7 718 | 10 948 | 10 571 |
|  |  | кол-во домов | - | 42 | 28 | 32 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 30 | 37 | 31 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м. / чел. | 14 | 17 | 19 | 22 |

Приложения

# Text boxes

Сохраняемый жилфонд

S общ = 23 115 м2

кол-во домов = 82

Убыль жилфонда на расчетный срок   Sобщ = 6 775 м2

кол-во домов = 40

Жилфонд 2025 года

Sобщ = 33 687 м2

кол-во домов = 114

Ср. обеспеч-ть = 22 м2/чел.

Жилфонд 2010 год

Sобщ = 15 522 м2,

кол-во домов = 80,

Ср. обеспеч-ть = 12 м2/чел.

Жилфонд 2015 года

Sобщ = 29 891 м2

кол-во домов = 122

Ср. обеспеч-ть = 19 м2/чел.

Сохраняемый на 2 очередь

S общ = 18 943 м2

кол-во домов = 94

Новое стр-во на 2 очередь

Sобщ = 10 948 м2

кол-во домов = 28

Новое стр-во на расчетный срок

Sобщ = 10 571 м2

кол-во объектов = 40

14 %

42 %

77%

43 %

7 %

9 %

2 %

6 %

Жилфонд 2015 год

Sобщ = 22 390 м2,

кол-во домов = 94,

Ср. обеспеч-ть = 18 м2/чел.

Новое стр-во на 1 очередь

Sобщ = 6 560 м2,

кол-во объектов = 5

Новое стр-во на 2 очередь Sобщ = 6 868 м2,

кол-во домов = 14

Убыль жилфонда на 1очередь Sобщ = 599 м2,  кол-во домов = 17

Сохраняемый на 1 очередь

S общ = 9 561 м2,

кол-во домов = 92

Сохраняемый на 2 очередь

S общ = 15 522 м2

кол-во домов = 80

Сохраняемый на расчетный срок    S общ = 22 390 м2

кол-во домов = 94

Новое стр-во   2005 г.

Sобщ = 433 м2 ,

кол-во объектов = 5

Новое стр-во на расчетный срок  Sобщ = 9 166 м2

кол-во домов = 44

Жилфонд 2025 год

Sобщ = 31 556 м2, кол-во домов = 138

Ср. обеспеч-ть = 25 м2/чел.

Существующий жилфонд*

Sобщ = 9 128 м2,

кол-во домов = 87,

Ср. обеспеч-ть = 8 м2/чел.

Убыль жилфонда на 2 очередь

Sобщ = 6 398м2

кол-во домов = 33

Сохраняемый жилфонд на 1 очередь

S общ = 17 623

кол-во домов = 85

Жилфонд 2010 год

Sобщ = 25 341 м2

кол-во домов = 127

Ср. обеспеч-ть = 17 м2/чел.

Новое стр-во на 1 очередь

Sобщ = 7 718 м2

кол-во объектов = 42

Существующий жилфонд

Sобщ = 21 305м2

кол-во домов = 112

Ср. обеспеч-ть = 14 м2/чел.

12,9 кв.м/чел.

Убыль жилфонда на 1очередь

Sобщ = 3 682

кол-во домов = 27